PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH

w   m. KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i

ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA

BOISK  SPORTOWYCH w m. SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i

PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW

Dz.Nr 98/2, 104 m.Smólsk obrębSmólsk,

Dz.Nr 100/1 m.Łagiewniki obręb Łagiewniki,

Dz.Nr 24/4 m.Koszanowo obręb Koszanowo,

Dz.Nr32/41 m. Dębice obręb Ludwinowo,

Dz.Nr 161/9 m.Pinczata obręb Warząchewka Polska

Adres:           WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          BOISKA  SPORTOWE wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Projektant

U.  Kędzierska

15.10.2010r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.Część opisowa ogólna                                                                                         str.1-3

2.Załączniki formalne

Uprawnienia projektanta                                                                                     str.4    Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa                                                  str.5

Oświadczenie o poprawności  wykonania projektu                                            str.6

3.Projekt obejmujący m.Smólsk (cz.opisowa i rysunkowa)                                   str.7-22

4. Projekt obejmujący m.Łagiewniki (cz.opisowa i rysunkowa)                            str.23-34

5. Projekt obejmujący m.Koszanowo (cz.opisowa i rysunkowa)                           str. 35-44

6. Projekt obejmujący m.Dębice (cz.opisowa i rysunkowa)                                   str.45-49

7. Projekt obejmujący m.Pinczata (cz.opisowa i rysunkowa)                                 str50-74

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

Dz.Nr 98/2, 104 m.Smólsk obrębSmólsk,

Dz.Nr 100/1 m.Łagiewniki obręb Łagiewniki,

Dz.Nr 24/4 m.Koszanowo obręb Koszanowo,

Dz.Nr32/41 m. Dębice obręb Ludwinowo,

Dz.Nr 161/9 m.Pinczata obręb Warząchewka Polska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Urzędu Gminy Włocławek

- mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:1000

- wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

Projekt  składa się z pięciu  części:

Część I dotyczy Zagospodarowania terenu m. SMÓLSK

Dz.Nr 98/2, 104 m.Smólsk obrębSmólsk,

Część II dotyczy Zagospodarowania terenu m.ŁAGIEWNIKI

Dz.Nr 100/1 m.Łagiewniki  obręb Łagiewniki,

Część III dotyczy Zagospodarowania terenu KOSZANOWO

Dz.Nr 24/4 m.Koszanowo  obręb Koszanowo,

Część IV dotyczy Zagospodarowania terenu  m.DĘBICE

Dz.Nr32/41 m. Dębice obręb Ludwinowo,

Część V dotyczy Zagospodarowania terenu m.PINCZATA

Dz.Nr 161/9 m.Pinczata obręb Warząchewka Polska

SMÓLSK

CZ. I

Zawartość opracowania

1.Opis techniczny                                                              str. 7-12

2.Część rysunkowa

2.1.Plan orientacyjny                                                     str 13

2.2.0.Mapa syt.- wysokościowa skala 1:1000                     14

2.2.Projekt zagospodarowania terenu                                  15

2.3.Schemat i konstrukcja boiska                                        16

2,4.Konstrukcja chodnika                                                    17

2.5.Konstrukcja placu zabaw                                               18

2.6.Schemat boiska i schody terenowe                                19

2.7.Ogrodzenie boiska sportowego                                      20

2.8.Ogrodzenie boiska-Furtka                                              21

2.9.Przepust fi 40 ze ściankami czołowymi                         22

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

m. SMÓLSK Dz.Nr 98/2, 104 m.SMÓLSK  obrębSmólsk

1.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  I części opracowania  jest Projekt budowy  boiska do   do gry w piłkę koszykową i  siatkową wraz z urządzeniem placu zabaw w m. Smólsk.Teren pod  budowę boiska i placu zabaw zlokalizowany jest na dz. 98/2, a wejście na tę działkę umożliwiają schody znajdujące się w pasie drogi gminnej w Smólsku dz. 104. Budowa boiska sportowego, i placu zabaw dla dzieci  stanowić będzie ogólnodostępne miejsce rekreacji  w miejscowości  Smólsk na terenie gminy Włocławek w woj. kujawsko- pomorskim.

Działka  Nr 98/2 i 104 obręb Smólsk  należy do Gminy Włocławek

Zagospodarowanie  działki 98/2 umożliwi  korzystanie wszystkich mieszkańców   z obiektu kultury  fizycznej. Projektowane ogrodzenie z furtką  pozwoli na całodzienną

dostępność do   placu zabaw  zapewniając  bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Zakres opracowania obejmuje teren o powierzchni 513m2 (o wym. 23x22.3m),  na którym

projektuje się :

- boisko sportowe  z kostki betonowej  10x20m          -     200,0m2

- plac   zabaw  9x 18m                                                  -    162,0m2

- chodniki z kostki betonowej                                       -     18,8m2

- opaska żwirowa wokół boiska                                    -      90,0m2                               -

- schody terenowe

2. STAN  ISTNIEJĄCY

Działka Nr 98/2, na której projektuje się boisko  zlokalizowana jest przy drodze

gminnej w m.Smólsk( dz.104) o nawierzchni bitumicznej. Droga posiada obustronne rowy.

Na działce znajduje się  nowa  remiza strażacka

Teren jest płaski z obniżeniem w kierunku południowym, porośnięty trawą i wygrodzony

siatką na słupkach stalowych z bramą ( przy remizie). Teren w części stanowią nasypy stąd

konieczność wzmocnienia podłoża.

Teren w sąsiedztwie uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną, energetyczną,

3. PROJEKTOWANE  ELEMENTY  i  NAWIERZCHNIE

Projektuje się :

- Rozbiórkę fragmentu ogrodzenia celem zlokalizowania ogrodzenia wys. 5m  wokół

boiska w części w linii ogrodzenia, przełożenie istniejącego ogrodzenia celem zabezpieczenia  placu zabaw

b) boisko sportowe o wym. 20x10m

- kostka betonowa, bezfazowa w kolorze  czerwonym  grub. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5-4 cm

-  wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem o RM =2,5MPa  grub. 12cm

-  warstwa odcinająca z piasku grub. 5cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię boiska  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie z oporem o F=0,02m2

Wokół  boiska  w obrębie wygrodzenia wykonać opaskę o nawierzchni żwirowej

zaklinowanowanej  grub. 10cm ,która   powiększy plac do gry.

W odległości 1,3m od krótszych krawędzi boiska ustawić stojaki typu „ gęsia szyja”

wraz z wyposażeniem. Stojaki  umocować na fundamentach betonowych o wielkości

określonej przez producenta posiadającego atesty na produkowane urządzenie.

W połowie boiska w odl. 1m od płyty zamontować  słupki do sitkówki  -aluminiowe.

w  fundamencie  betonowym ( komplet : siatka i atenki).

c) chodniki

- kostka betonowa, w kolorze szarym  grub. 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5 -4cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię chodnika  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na podsypce

cem. – piaskowej

d) schody – betonowe z siatką stalową o oczkach 20x20cm z prętów fi 12

e) plac zabaw : piaskownica o wymiarach 6x6 m wypełniony piaskiem płukanym grubości

30cm  ułożonym na geowłókninie i sprofilowanym zagęszczonym podłożu gruntowym

o Is>0,95. Nawierzchnię żwirową ograniczyć deskami grub. 3,8cm x 38cm,

4. WYPOSAŻENIE BOISKA i  PLACU ZABAW

Urządzenia stanowiące wyposażenie boiska i placu zabaw   winny posiadać

certyfikaty  bezpieczeństwa PN i UE.

Montaż wg zaleceń producenta.

Wyposażenie boiska stanowi:

- 1 komplet- siatka z antenką wraz ze słupkami aluminiowymi  montowane w tulejach

zamocowanych w fundamentach betonowych  z betonu B15 o  wym.0,4x0,4x1,2m z

- 2 szt. stojaków  typu gęsia szyja wraz z tablicami i koszami ( montaż wg instrukcji

producenta)

Wyposażenie placu zabaw:

Przy placu zabaw  o nawierzchni z piasku płukanego  projektuje się urządzenie zabawowe

np. typu „Szok”: huśtawka podwójna 1 szt, ważka podwójna 1 szt, bujaki sprężynowe –

koniki 2szt

Dla prawidłowego zapewnienia gry należy zapewnić strefę terenu o powierzchni

ok.50m2

Projektowany plac  wyposażyć w 3 kpl. ławek parkowych z siedzeniami

drewnianymi

Wszystkie urządzenia zabawowe będą metalowe, malowane proszkowo

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają  na :

- usunięciu ziemi urodzajnej ( starego trawnika) wraz z jej wywozem

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem  podłoża pod  warstwy konstrukcyjne

i wywiezienie urobku.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni – powierzchniowo na tereny zielone

7. OGRODZENIE

Ogrodzenie wokół boiska  wysokości 5m zaprojektowano z siatki z drutu ocynkowanego

powlekanego  na słupach  stalowych  80x80x5mm, ocynkowanych, pokrytych Poliestrem.

Zaprojektowano 1 furtkę 1,1x2.5m.

Między słupkami w rozstawie 0,5m  zamontować ściągi z linki stalowej.

Słupki montować w fundamentach 40x40cm z betonu B15. Piłkochwyty w fundamentach

40x40cm z bet.B25. Słupki  narożne wzmocnione krzyżulcami z rur 80x80x5cm

Słupy ogrodzeniowe zamknąć od góry  kapturkami z tworzywa sztucznego.

Słupki  wyprodukowane zgodnie z   normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H 84020, PN 73/H-

93460.

Zastosować siatkę plecioną – ślimakową wykonaną z drutu ocynkowanego powlekanego

PCV zgodnie z obowiązującymi normami  PN-EN,PN-67/M-80026 o  właściwościach

mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości . Wytrzymałość na

rozciąganie  RM=700Mpa. Oczko 50x50mm średnica drutu po powlekaniu 3,2mm.

.    Na tworzywo należy posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest

producenta.

Kolor siatki i słupków  RAL  6005- zielony

Mieszanka betonowa dla stóp betonowych fundamentowych  ogrodzenia  i piłkochwytów

na boisku muszą odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej

Normie EN). Dla ogrodzenia ( słupki i cokół) zastosować beton kl B15, dla piłkochwytu

B25, stopień  mrozoodporności –W2.

Plac zabaw wygrodzić ogrodzeniem z rozbiórki istniejącego ogrodzenia z siatki na

słupkach stalowych z 2 furtkami wys.1,5m.

7. INFORMACJA  BiOZ

Budowa placu zabaw  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Montaż ogrodzenia wys. 5m  wymaga opracowania

Planu Bioz.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Urząd Gminy. Plac budowy

oznakować i zabezpieczyć..

8 .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Opracowała

U.Kędzierska

ŁAGIEWNIKI

Cz. II

Zawartość opracowania

1.Opis techniczny                                                                  str.23-27

2.Część rysunkowa

2.1.Plan orientacyjny                                                          str 28

2.2.0.Mapa syt.- wysokościowa skala 1:1000                         29

2.2.Projekt zagospodarowania terenu                                      30

2.3.Schemat i konstrukcja boiska                                            31

2,4.Konstrukcja chodnika                                                        32

2.5.Ogrodzenie boiska sportowego                                          33

2.6.Ogrodzenie boiska-Furtka                                                  34

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

m. ŁAGIEWNIKI  Dz.Nr 100/1 obręb Łagiewniki

1.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  II części opracowania  jest Projekt budowy  boiska  do gry w piłkę koszykową i  siatkową wraz z doposażeniem placu zabaw w urządzenie zabawowe dla dzieci w m. Łagiewniki. Teren pod  budowę boiska i placu zabaw zlokalizowany jest na dz.100/1, a istniejące wejście na tę działkę  znajdujące od strony drogi gminnej działka 112 . Budowa boiska sportowego i doposażenie  istniejącego placu zabaw dla dzieci  stanowić będzie ogólnodostępne miejsce rekreacji  w miejscowości  Łagiewniki na terenie gminy Włocławek w woj. kujawsko- pomorskim.

Działka  Nr 100/1  należy do Gminy Włocławek

Zagospodarowanie  działki 101/1 umożliwi  korzystanie wszystkich mieszkańców   z obiektu kultury  fizycznej. Projektowane ogrodzenie z furtkami  pozwoli na całodzienną

dostępność do boiska  i   placu zabaw  zapewniając  bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Działka 100/1 obejmuje powierzchnie 3920m. Zakres opracowania obejmuje teren o

powierzchni  1500m2 , na którym  projektuje się :

- boisko sportowe z kostki betonowej  10x20m i                                                   -  200,0m2

- doposażenie w urządzenie zabawowe na istniejącym placu zabaw 16x16m     -  256,0m2

- chodniki z kostki betonowej szer. 1,4m                                                               -    64,4m2

- opaska trawnikowa  wokół boiska                                                                        - 150,0m2

( w wygodzeniu)

2. STAN  ISTNIEJĄCY

Działka Nr 100/1, na której projektuje się boisko  zlokalizowana jest przy drodze

gminnej o nawierzchni bitumicznej w m.Łagiewniki .

Na działce znajduje się   Remiza Strażacka  oraz plac zabaw dla dzieci wygodzony płytami

prefabrykowanymi ażurowymi na wys. 1m

Teren, na którym zlokalizowano boisko jest wyniesiony do góry, porośnięty trawą i

starodrzewem.

Teren w sąsiedztwie uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną, energetyczną,

3. PROJEKTOWANE  ELEMENTY  i  NAWIERZCHNIE

Projektuje się :

a) boisko sportowe o wym. 20x10m  z nawierzchnią o następującej  konstrukcji:

- kostka betonowa, bezfazowa w kolorze  czerwonym  grub. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5-4 cm

-  warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię boiska  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie z oporem o F=0,02m2

Wokół  boiska  w obrębie wygrodzenia wykonać opaskę trawnikową szer. 2,0 i 2,5m

W odległości 1,5m od krótszych krawędzi boiska ustawić stojaki z koszem typu np.

„ gęsia  szyja” wraz z wyposażeniem. Stojaki  umocować na fundamentach betonowych

o wielkości określonej przez producenta posiadającego atesty na produkowane

urządzenie.

W połowie boiska w odl. 1m od płyty zamontować  słupki do sitkówki  -aluminiowe.

w  fundamencie  betonowym z tuleją  ( komplet : siatka i atenki).

b) chodniki szer. 1,4m

- kostka betonowa, w kolorze szarym  grub. 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5 -4cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię chodnika  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na podsypce

cem. – piaskowej

c) istniejący  plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zabawowe. Projektuje się

doposażenie  placu w wieżę z tropem i zjężdżalnią

4. WYPOSAŻENIE BOISKA i  PLACU ZABAW

Urządzenia stanowiące wyposażenie boiska i placu zabaw   winny posiadać

certyfikaty  bezpieczeństwa PN i UE.

Montaż wg zaleceń producenta.

Wyposażenie boiska stanowi:

- 1 komplet- siatka z antenką wraz ze słupkami aluminiowymi  montowane w tulejach

zamocowanych w fundamentach betonowych  z betonu B15 o  wym.0,4x0,4x1,2m z

- 2 szt. stojaków  typu gęsia szyja wraz z tablicami i koszami ( montaż wg instrukcji

producenta)

Wyposażenie placu zabaw:

Przy istniejącym placu zabaw  o nawierzchni trawiastej  projektuje się urządzenie

zabawowe   wieża  z tropem i zjeżdżalnią np. typu „Szok”:

Projektowane  boisko  wyposażyć w 4 kpl. ławek parkowych z siedzeniami

drewnianymi

Wszystkie urządzenia zabawowe będą metalowe, malowane proszkowo, w różnych

kolorach.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają  na :

- usunięciu ziemi urodzajnej ( starego trawnika) wraz z jej wywozem

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem  podłoża pod  warstwy konstrukcyjne

i wywiezienie urobku.

- wykonanie trawnika ( humus na 10cm) wokół płyty betonowej  o pow. 150m2

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni – powierzchniowo na tereny zielone

7.OGRODZENIE

Ogrodzenie wysokości 4m zaprojektowano z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego

na słupach  stalowych  80x80x5mm, ocynkowanych, pokrytych Poliestrem.

Zaprojektowano 1 furtkę.

Między słupkami w rozstawie 0,5m  zamontować ściągi z linki stalowej.

Słupki montować w fundamentach 40x40cm z betonu B15. Piłkochwyty w fundamentach

40x40cm z bet.B25. Słupki  narożne wzmocnione krzyżulcami z rur 80x80x5cm

Słupy ogrodzeniowe zamknąć od góry  kapturkami z tworzywa sztucznego.

Słupki  wyprodukowane zgodnie z   normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H 84020, PN 73/H-

93460.

Zastosować siatkę plecioną – ślimakową wykonaną z drutu ocynkowanego powlekanego

PCV zgodnie z obowiązującymi normami  PN-EN,PN-67/M-80026 o  właściwościach

mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości . Wytrzymałość na

rozciąganie  RM=700Mpa. Oczko 50x50mm średnica drutu po powlekaniu 3,2mm.

.    Na tworzywo należy posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest

producenta.

Kolor siatki i słupków  RAL  6005- zielony

Mieszanka betonowa dla stóp betonowych fundamentowych  ogrodzenia  i piłkochwytów

na boisku muszą odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej

Normie EN). Dla ogrodzenia ( słupki i cokół) zastosować beton kl B15, dla piłkochwytu

B25, stopień  mrozoodporności –W2.

W istniejącym wygrodzeniu prefabrykowanym ( teren placu zabaw) wykonać furtkę

wys. 1,0 m.

8. INFORMACJA  BiOZ

Budowa placu zabaw  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Montaż ogrodzenia wys. 4m  wymaga opracowania

Plan Bioz.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Urząd Gminy. Plac budowy

oznakować i zabezpieczyć..

9 .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

KOSZANOWO

cz.III

Zawartość opracowania

1.Opis techniczny                                                                    str. 35-39

2.Część rysunkowa

2.1.Plan orientacyjny                                                            str.40

2.2.0.Mapa syt.- wysokościowa skala 1:1000                      str.41

2.2.Projekt zagospodarowania terenu                                   str.42

2.3.Schemat i konstrukcja boiska                                          str.43

2,4.Piłkochwyt                                                                       str.44

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

m. KOSZANOWO   Dz.Nr 24/4 obręb KOSZANOWO

1.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  III części opracowania  jest Projekt budowy jednokoszowego boiska  do gry w piłkę koszykową. Teren pod  budowę boiska zlokalizowany jest na dz.24/4 w m. Koszarowo. Wejście na tę działkę  znajdujące od strony drogi powiatowej Lubraniec- Kruszynek . Budowa boiska sportowego stanowić będzie ogólnodostępne miejsce rekreacji.

Działka  Nr 24/4  należy do Gminy Włocławek

Zagospodarowanie  działki   umożliwi  korzystanie wszystkich mieszkańców   z obiektu kultury  fizycznej

Działka  obejmuje powierzchnię 720m. Zakres opracowania obejmuje teren o

powierzchni  100m2 , na którym  projektuje się :

- boisko sportowe z jednym koszem z kostki betonowej  6x8m                          -  48,0m2

- piłkochwyta : sitka poliestrowa  szer. 5m, wys. 5m na słupach stalowych fi80mm

2. STAN  ISTNIEJĄCY

Działka Nr 24/4, na której projektuje się boisko  zlokalizowana jest przy drodze

powiatowej Lubraniec-Kruszynek  o nawierzchni bitumicznej..

Na działce znajduje się  Świetlica  oraz plac zabaw dla dzieci wygodzony

fragmentarycznym nowym płotem z siatki , bramą i furtką wys. 1,5m.

Teren, na którym zlokalizowano boisko znajduje się na końcu działki i jest porośnięty

trawą. Z prawej strony znajduje się szambo-studnia betonowa , wystająca poza poziom

terenu. Konieczna będzie jej regulacja wysokościowa i przykrycie płytą nastudzienną

fi 14000 z włazem żeliwnym.

Teren w sąsiedztwie uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną, energetyczną,

3. PROJEKTOWANE  ELEMENTY  i  NAWIERZCHNIE

Projektuje się :

a) boisko o wym. 6x8m stanowiące powierzchnię wrzutu do jednego kosza.

Projektuje się nawierzchnię o następującej  konstrukcji:

- kostka betonowa, bezfazowa w kolorze  czerwonym  grub. 5 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5-4 cm

-  warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię boiska  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie z oporem o F=0,02m2

W odległości 1,5m od krótszego boku boiska ustawić stojak z koszem typu np.

„ gęsia  szyja” wraz z wyposażeniem. Stojaki  umocować na fundamentach betonowych

o wielkości określonej przez producenta posiadającego atesty na produkowane

urządzenie.

Za koszem zamontować piłkochwyty  z siatki poliestrowej szer.5m i wys.5m na słupach

fi 80mm mocowanych na fundamentach betonowych.

4. WYPOSAŻENIE BOISKA

Urządzenie stanowiące wyposażenie boiska winno posiadać   certyfikaty

bezpieczeństwa PN i UE.

Montaż wg zaleceń producenta.

Wyposażenie boiska stanowi:

- 1 komplet piłkochwytu - siatka  poliestrowa na słupach stalowych fi 80

zamocowanych w fundamentach betonowych  z betonu B15 o  wym.0,4x0,4x1,1m

- jeden stojak  typu gęsia szyja wraz z tablicą i koszem ( montaż wg instrukcji

producenta)

- jedna  ławka parkowa z siedzeniem drewnianym 1 szt

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają  na :

- usunięciu ziemi urodzajnej ( starego trawnika) wraz z jej wywozem

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem  podłoża pod  warstwy konstrukcyjne

i wywiezienie urobku.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni – powierzchniowo na tereny zielone

7. KOLIZJE

Dla potrzeb bezkolizyjnej gry konieczna jest regulacja wysokościowa studni betonowej fi

1200 polegająca jej obniżeniu ok. 30cm do poziomu terenu wraz z zamontowaniem płyty

nastudziennej fi 1400  z włazem żeliwnym typu lekkiego.

8. INFORMACJA  BiOZ

Budowa placu zabaw  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Montaż piłkochwytu  wys. 5 m  wymaga opracowania

Plan Bioz.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Urząd Gminy. Plac budowy

oznakować i zabezpieczyć..

9 .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Opracowała

U.Kędzierska

DĘBICE

Cz. IV

Zawartość opracowania

1.Opis techniczny                                                                        str.44-49

2.Część rysunkowa

2.1.Plan orientacyjny                                                                str.50

2.2.0.Mapa syt.- wysokościowa skala 1:1000                               51

2.2.Projekt zagospodarowania terenu                                            52

2.3.Schemat  boiska                                                                       53

2,4.Konstrukcja nawierzchni boiska i opaski                                54

2.5.Konstrukcja boiska z odwodnieniem                                       55

2.6.Odwodnienie- lokalizacja drenów francuskich                       56

2,7.Konstrukcja chodnika                                                              57

2.8.Konstrukcja placu zabaw                                                         58

2.9.1.Ogrodzenie boiska sportowego                                             59

2..9.2.Ogrodzenie boiska-Furtka z bramą                                      60

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

m. DĘBICE  Dz. Nr 32/41  obręb LUDWINOWO

1.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  IV części opracowania  jest Projekt budowy  boiska wielofunkcyjnego  do gry w piłkę koszykową, siatkową i do tenisa o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniem placu zabaw w m. Dębice. Teren pod  budowę boiska i placu zabaw zlokalizowany jest na dz. 32/41, a wejście na tę działkę odbywa się poprzez

drogi dojazdowe publiczne zlokalizowane w części wschodniej i zachodniej placu. Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci  stanowić będzie ogólnodostępne miejsce rekreacji  w miejscowości  Dębice na terenie gminy Włocławek w woj. kujawsko- pomorskim.

Gmina Włocławek posiada prawo dysponowania gruntem na działkę  Nr Nr 32/41 obręb

Ludwinowo.

Zagospodarowanie  działki 32/41 umożliwi  korzystanie wszystkich mieszkańców   z obiektu kultury  fizycznej. Projektowane ogrodzenie boiska  z furtką  i bramą pozwoli na całodzienną

dostępność do   placu zabaw  zapewniając  bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Zakres opracowania obejmuje teren o powierzchni  1650m2 (o wym. 55x30m),  na którym

projektuje się :

- boisko sportowe wielofunkcyjne poliuretanowe  24x13m    -      312,0m2

- w piłkę  koszykową     wym. 24x13m    (netto)

- w piłkę  siatkową         wym. 18x9m      (netto)

-w piłkę do tenisa ziemnego o wym. 23,77 10,97m ( netto)

- opaskę  żwirową wokół boiska                                               -      164,0m2

- chodniki z kostki betonowej                                                  -      110,6m2

- plac   zabaw  trawiasty 15x15m z piaskownicą 6x6m           -       225,0m2

wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe

2. STAN  ISTNIEJĄCY

Działka Nr 32/41, na której projektuje się boisko  zlokalizowana jest między drogami

dojazdowymi. Zachodnia droga wykonana jest z kostki betonowej, wschodnia z grunowo-

tłuczniowo-żużlowa . Działka jest niezabudowana, obniżona w stosunku do dróg

dojazdowych. Na pozostałym obszarze działki znajdują się zastoiska wodne. Obszar objęty

opracowaniem stanowią nieużytki.

Teren w sąsiedztwie uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną, energetyczną,

3. PROJEKTOWANE  ELEMENTY  i  NAWIERZCHNIE

Projektuje się :

a) boisko sportowe o wym. 24x13m

- w piłkę  koszykową     wym. 24x13m    (netto)

- w piłkę  siatkową         wym. 18x9m      (netto)

-w piłkę do tenisa ziemnego o wym. 23,77 10,97m ( netto)

b) chodniki szer. 1,4m

c) plac zabaw16x16m

4. NAWIERZCHNIE

- BOISKO 24x13m

Projektuje się  nawierzchnię syntetyczną  typu Natrysk o następującej konstrukcji :

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu TETRAPUR ENZ-II/P  z granulatu

gumowanego z lepiszczem  poliuretanowym grub. 11mm i strukturalnym powleczeniem

natryskowym z barwionego  poliuretanu -granulat gumowy o grub.2mm (kolor wg rys.5)

- warstwa stabilizująca poliuretanowa typ ET grub. 30mm

- podbudowa z kruszywa łamanego twardego-typu  melafir  stabilizowanego

mechanicznie o łącznej grubości 16cm  w tym

- warstwa wyrównawcza: mieszanka ze skał magmowych klinująca o frakcji

od 0,075mm do 4mm o wskaźniku piaskowym > 65% grub. 4cm

- warstwa nośna mieszanka ze skał magmowych  o frakcji od 4do 31,5mm

stabilizowana mechanicznie o wskaźniku piaskowym >50% i pyłów < 5% grub. 12 cm

- w-wa odsączająca piaskowa grub. śr.10cm

- wzmocnienie podłoża na wysadzinowość- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

grub. 10cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is>0,98

Boisko ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem o F=0.04m2

z betonu B10

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 1,5MPA

- wydłużenie względne przy zerwaniu – min. 120%

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 35N

- nasiąkliwość max 7%

- skurcz liniowy max 0.1%

- współczynnik tarcia kinetycznego: na sucho – min.0.4; po zawilgoceniu min.0,25

Zestaw materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk wraz

z warstwą stabilizującą musi mieć ważną aprobatę, certyfikat IAAF oraz atest higieniczny

PZH dopuszczający do układania na boiskach szkolnych.

Nawierzchnię boiska  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie z oporem o F=0,02m2

Wokół  boiska  w obrębie wygrodzenia wykonać opaskę szer. 1,5m o nawierzchni

żwirowej  zaklinowanowanej  grub. 10cm , która   powiększy plac do gry.

W odległości 1,5m od krótszych krawędzi boiska ustawić stojaki typu „ gęsia szyja”

wraz z wyposażeniem. Stojaki  umocować na fundamentach betonowych o wielkości

określonej przez producenta posiadającego atesty na produkowane urządzenie.

W połowie boiska w odl. 1m od płyty zamontować  słupki do sitkówki  -aluminiowe.

w  fundamencie  betonowym ( komplet : siatka i atenki).

Wg rys. Nr 3 malować linie szer. 5cm ( kolory  wg oznaczeń)

- CHODNIKI

Projektuje się następującą konstrukcję chodników:

- kostka betonowa, w kolorze szarym  grub. 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5 -4cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię chodnika  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na podsypce

cem. – piaskowej

- PLAC ZABAW

Projektuje się  piaskownicę o wymiarach 6x6 m wypełniony piaskiem płukanym

grubości  30cm  ułożonym na geowłókninie i sprofilowanym zagęszczonym podłożu

gruntowym  o Is>0,95. Nawierzchnię żwirową ograniczyć deskami grub. 3,8cm x 30cm,

6. WYPOSAŻENIE BOISKA i  PLACU ZABAW

Urządzenia stanowiące wyposażenie boiska i placu zabaw   winny posiadać

certyfikaty  bezpieczeństwa PN i UE.

Montaż wg zaleceń producenta.

Wyposażenie boiska stanowi:

- 1 komplet- siatka z antenką wraz ze słupkami aluminiowymi  montowane w tulejach

zamocowanych w fundamentach betonowych  z betonu B15 o  wym.0,4x0,4x1,2m z

- 2 szt. stojaków  typu gęsia szyja wraz z tablicami i koszami ( montaż wg instrukcji

producenta)

-  2 ławki parkowe z siedzeniami drewnianymi

Wyposażenie placu zabaw:

Przy placu zabaw  o nawierzchni z piasku płukanego  projektuje się urządzenie zabawowe

np. typu „Szok”: huśtawka podwójna 1 szt, ważka podwójna 1 szt, bujaki sprężynowe –

koniki 2szt

Dla prawidłowego zapewnienia gry należy zapewnić strefę terenu o powierzchni .50m2

Projektowany plac  wyposażyć w 2 kpl. ławek parkowych z siedzeniami   drewnianymi

Wszystkie urządzenia zabawowe będą metalowe, malowane proszkowo

7.OGRODZENIE

Ogrodzenie wysokości 5m zaprojektowano z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego

na słupach  stalowych  80x80x5mm, ocynkowanych, pokrytych Poliestrem.

Zaprojektowano 1 furtkę ,1 bramkę wjazdową 2,5x2.5m.

Między słupkami w rozstawie 0,5m  zamontować ściągi z linki stalowej.

Słupki montować w fundamentach 40x40cm z betonu B15. Piłkochwyty w fundamentach

40x40cm z bet.B25. Słupki  narożne wzmocnione krzyżulcami z rur 80x80x5cm

Słupy ogrodzeniowe zamknąć od góry  kapturkami z tworzywa sztucznego.

Słupki  wyprodukowane zgodnie z   normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H 84020, PN 73/H-

93460.

Zastosować siatkę plecioną – ślimakową wykonaną z drutu ocynkowanego powlekanego

PCV zgodnie z obowiązującymi normami  PN-EN,PN-67/M-80026 o  właściwościach

mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości . Wytrzymałość na

rozciąganie  RM=700Mpa. Oczko 50x50mm średnica drutu po powlekaniu 3,2mm.

.    Na tworzywo należy posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest

producenta.

Kolor siatki i słupków  RAL  6005- zielony

Mieszanka betonowa dla stóp betonowych fundamentowych  ogrodzenia  i piłkochwytów

na boisku muszą odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej

Normie EN). Dla ogrodzenia ( słupki i cokół) zastosować beton kl B15, dla piłkochwytu

B25, stopień  mrozoodporności –W2.

Plac zabaw wygrodzić ogrodzeniem dł. 15mz siatki wys.1,5 m.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają  na :

- usunięciu ziemi urodzajnej ( starego trawnika) wraz z jej wywozem

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem  podłoża pod  warstwy konstrukcyjne

i wywiezienie urobku.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni – powierzchniowo na tereny zielone

10. INFORMACJA  BiOZ

Budowa placu zabaw  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Montaż ogrodzenia wys. 5m  wymaga opracowania

Planu Bioz.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Urząd Gminy. Plac budowy

oznakować i zabezpieczyć..

11.WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Oprac.U.Kędzierska

PINCZATA

Cz. V

Zawartość opracowania

1.Opis techniczny                                                               str.65-69

2.Część rysunkowa

2.1.Plan orientacyjny                                                       str.70

2.2.0.Mapa syt.- wysokościowa skala 1:1000                  str.71

2.2.Projekt zagospodarowania terenu                               str.72

2.3.Przekroje poprzeczne                                                  str.73

2.4.Schemat i konstrukcja boiska                                      str.74

OPIS TECHNICZNY

Do projektu BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

m. PINCZATA  Dz. Nr 161/9 m.Pinczata obręb Warząchewka Polska

1.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  V części opracowania  jest Projekt budowy  boiska  do gry w piłkę koszykową i  siatkową wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w urządzenie zabawowe dla dzieci w m. Pinczata. Teren pod  budowę boiska i placu zabaw zlokalizowany jest na dz.161/9, a istniejące wejście na tę działkę  znajduje się od strony drogi gminnej

O nawierzchni bitumicznej. Budowa boiska sportowego i doposażenie  istniejącego placu zabaw dla dzieci  stanowić będzie ogólnodostępne miejsce rekreacji  w miejscowości Pinczata na terenie gminy Włocławek w woj. kujawsko- pomorskim.

Działka  Nr 161/9  należy do Gminy Włocławek

Zagospodarowanie  działki  umożliwi  korzystanie wszystkich mieszkańców   z obiektu kultury  fizycznej

Zakres opracowania obejmuje teren o powierzchni  1200m2 , na którym  projektuje się :

- boisko sportowe z kostki betonowej  10x20m i                                                   -  200,0m2

- doposażenie w urządzenie zabawowe na istniejącym placu zabaw 20x12m     -    240,0m2

2. STAN  ISTNIEJĄCY

Działka Nr 161/9, na której projektuje się boisko  zlokalizowana jest przy drodze

gminnej o nawierzchni bitumicznej w m.Pinczata .Nie jest wygodzona. Wygrodzenie

zostanie wykonane z środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego

Na działce znajduje się  plac zabaw dla dzieci  wyposażony w urządzenia zabawowe.

Teren, na którym zlokalizowano boisko  stanowi pole zarośnięte trawą. Teren jest centralnie

zaniżony.  Teren w sąsiedztwie uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną,

energetyczną,

3. PROJEKTOWANE  ELEMENTY  i  NAWIERZCHNIE

Projektuje się :

a) boisko sportowe o wym. 20x10m  z nawierzchnią o następującej  konstrukcji:

- kostka betonowa, bezfazowa w kolorze  czerwonym  grub. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa   grub. 5-4 cm

-  warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

- sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.97

Nawierzchnię boiska  ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie z oporem o F=0,02m2

Teren pod boisko wykonać w nasypie zgodnie z przekrojami terenu.Wokół  boiska

teren wyplantować.

W odległości 1,5m od krótszych krawędzi boiska ustawić stojaki z koszem typu np.

„ gęsia  szyja” wraz z wyposażeniem. Stojaki  umocować na fundamentach betonowych

o wielkości określonej przez producenta posiadającego atesty na produkowane

urządzenie.

b) Projektuje się  doposażenie  placu w huśtawkę podwójną

4. WYPOSAŻENIE BOISKA i  PLACU ZABAW

Urządzenia stanowiące wyposażenie boiska i placu zabaw   winny posiadać

certyfikaty  bezpieczeństwa PN i UE.

Montaż wg zaleceń producenta.

Wyposażenie boiska stanowi:

- 2 szt. stojaków  typu gęsia szyja wraz z tablicami i koszami ( montaż wg instrukcji

producenta)

-  boisko  wyposażyć w 2 kpl. ławek parkowych z siedzeniami   drewnianymi

Wyposażenie placu zabaw:

Przy istniejącym placu zabaw  o nawierzchni trawiastej  projektuje się montaż huśtawki

podwójnej np. typu „Szok”:

Wszystkie urządzenia zabawowe będą metalowe, malowane proszkowo, w różnych

kolorach.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają  na :

- usunięciu ziemi urodzajnej ( starego trawnika) wraz z jej wywozem

- uformowaniu  nasypu pod płytą boiska wraz z jego zagęszczeniem

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni – powierzchniowo na tereny zielone

7. INFORMACJA  BiOZ

Budowa placu zabaw  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Nie wymaga opracowania   Planu Bioz.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Urząd Gminy. Plac budowy

oznakować i zabezpieczyć..

8 .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Opracowała

U.Kędzierska

Włocławek 15.10 .2010

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany  dla zadania:

BUDOWA  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW

ZABAW  dla zadania REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,

ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW

Dz.Nr 98/2, 104 m.Smólsk obrębSmólsk,

Dz.Nr 100/1 m.Łagiewniki obręb Łagiewniki,

Dz.Nr 24/4 m.Koszanowo obręb Koszanowo,

Dz.Nr32/41 m. Dębice obręb Ludwinowo,

Dz.Nr 161/9 m.Pinczata obręb Warząchewka Polska

został wykonany zgodnie z  umową, obowiązującymi  przepisami i normami.

Opracowanie zostało przekazane w  stanie kompletnym  z punktu

widzenia celu  jakiemu ma służyć  i  zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.071994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.Ustaw 2003 Nr 207 poz. 2016 z póżniejszymi zmianami.

Projektant

Urszula Kędzierska