U-D-10.09.01 OGRODZENIE BOISKA CPV 45112221-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem ogrodzenia dla zadania:

BUDOWY  BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK, ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE, PINCZATA wraz URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW  dla zadania” REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH  w m.KOSZANOWO, TELĄŻNA LEŚNA i  ŚWIĘTOSŁAW, BUDOWA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m.NOWA WIEŚ oraz BUDOWA   BOISK SPORTOWYCH w m.SMÓLSK,  ŁAGIEWNIKI, KOSZANOWO, DĘBICE i  PINCZATA wraz z URZĄDZENIEM PLACÓW  ZABAW „

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu ogrodzenia terenu

Boiska oraz  zewnętrznego –wymiana bramki z siatki w kątowniku .

1.4. Określenia podstawowe

Oreślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-S-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania ogrodzenia

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia są:

– beton żwirowy klasy B15 spełniający wymagania PN-B-06250,

-  beton  B7,5 na podłoże pod fundament i cokól

– elementy deskowania fundamentów – z dowolnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera,

– zaprawa cementowa M-12 wg PN-B-14504 i PN-B-14501,

– siatka z drutu ocynkowanego o średnicy 2,8 mm o oczkach 5x5cm powlekana tworzywem w kolorze ciemnozielonym,

– stężenia

– słupki ogrodzenia z  rur stalowych   fi 80 mm,

– gotowe elementy bramy i furtek wykonane z profili stalowych wg rysunku w projekcie budowlanym wypełnionych

siatką j.w.

Profile stalowe użyte do budowy ogrodzenia powinny być zabezpieczone powłoką ochronną: 1 warstwa farby

ftalowej podkładowej oraz 2 warstwy farby nawierzchniowej w kolorze ciemnozielonym.

Materiały użyte do wykonania stalowych elementów ogrodzenia winny posiadać atesty hutnicze.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu

pomocniczego (betoniarka, wibrator do zagęszczenia betonu, spawarka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Gotowe elementy ogrodzenia oraz elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

Pozostałe materiały do wykonania ogrodzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z

zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących rozmieszczenia i zabezpieczenia przewożonych ładunków. Materiały

powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej może odbywać się dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie

spowoduje to segregacji składników i zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

Słupki ogrodzenia należy obsadzić w fundamentach o wymiarach 40x40x110 cm z betonu B-15wraz z cokołem z betonu B15.

Górne krawędzie fundamentów nie powinny wystawać ponad powierzchnię gruntu.

Po osiągnięciu wymaganej wytrzymałości betonu z cokołów należy usunąć dyble i w razie potrzeby podkuć gniazda.

Przygotowane słupki należy obsadzić w gniazdach i zalać je zaprawą cementową.

Narożne słupki należy wzmocnić zastrzałami.

Do obsadzonych słupków przymocowuje się za pomocą systemowych naciągów siatkę powlekaną z drutu

ocynkowanego.

W wyznaczonych miejscach należy zamontować bramę i furtkę.

Jeżeli elementy stalowe ogrodzenia nie zostały wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie, to należy je po

zamocowaniu oczyścić, ewentualnie odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie trzema warstwami farby ftalowej. W

przeciwnym wypadku należy jedynie uzupełnić powłokę antykorozyjną w miejscach połączeń i uszkodzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonania ogrodzenia

Kontrola jakości wykonania ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

– próbek betonu – wyniki badań wytrzymałości, nasiąkliwości i mrozoodporności powinny spełniać wymagania normy

PN-88/B-06250,

– usytuowania fundamentów i słupków w planie,

– zgodności wykonanego ogrodzenia z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej SST pod

względem cech geometrycznych (długość, wysokość, usytuowanie w stosunku do boiska),

– prawidłowości i trwałości połączenia siatki ogrodzenia ze słupkami stalowymi oraz słupków stalowych z

fundamentami betonowymi,

– prawidłowości zamocowania skrzydeł bramy oraz furtki w słupkach przybramowych,

– prawidłowości wykonania powłoki antykorozyjnej,

– jakości wykonanych połączeń siatki (sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowników boiska).

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami ogrodzenia

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inżyniera muszą zostać bezzwłocznie naprawione lub wymienione na

koszt Wykonawcy w sposób wymagany przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione

zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena 1 m wykonanego ogrodzenia obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– wykonanie i rozebranie deskowania,

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montażu słupków,

– pielęgnację betonu,

– dostarczenie gotowych elementów ogrodzenia na miejsce wbudowania,

– obsadzenie słupków stalowych w fundamentach,

– montaż siatki ogrodzenia do słupków stalowych za pomocą naciągów systemowych,

– wykonanie lub uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

– sprawdzenie wymiarów i prawidłowości usytuowania oraz trwałości zamocowania.

Cena 1 szt wykonanej bramy lub furtki obejmuje:

– dostarczenie gotowych elementów,

– obsadzenie skrzydeł bramy i furtki,

– regulację zawieszeń i zamknięć,

– wykonanie lub uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

– sprawdzenie wymiarów i prawidłowości usytuowania oraz trwałości zamocowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

2. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek

3. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonów

6. PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe

7. PN-B-30000 Cement portlandzki

8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

10. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty ogólnobudowlane