O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

# O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek

tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT                                 :   Hala sportowa

BRANŻA			:    Budowlana

ADRES INWESTYCJI	:     Smólnik

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

1. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej  przy Zespole Szkól w Smólniku .

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów:

- roboty rozbiórkowe

- roboty przygotowawcze terenu pod budowę

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- roboty murowe

- prace montażowe

- roboty tynkarskie

- roboty posadzkarskie

- stolarka okienna i drzwiowa

- roboty malarskie

- roboty instalacyjne elektryczne

- ochrona odgromowa

-roboty instalacyjno wodno-kanalizacyjne

Budynek hali gimnastycznej parterowy połączony łącznikiem z istniejącą szkołą. Łącznik parterowy, niepodpiwniczony. W hali gimnastycznej widownia na 80 miejsc z oddzielnym wejściem i sanitariatami dla widzów.

W łączniku pomieszczenia szatni, natrysków, siłowni, magazynu, sala klubowa z oddzielnym wejściem.

Powierzchnia zabudowy				831,60 m2

Powierzchnia użytkowa				761,59 m2

Kubatura						5500,00 m3

Wymiary budynku

Długość całkowita		39,26 m

Szerokość całkowita		23,41 m

Wysokość do kalenicy	12,00 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

hala gimnastyczna					490,28 m2

Widownia						70,28

Magazyn sprzętu sportowego				9,40

Przedsionek						8,65

Wc widzów						4,46

Wc widzów						2,40

Wc widzów						1,40

Wc widzów						2,92

Korytarz						20,64

Siłownia						23,95

Pokój WF						7,43

Przedsionek M					6,39

Szatnia M						19,35

Natryski M						12,13

Wc M							3,16

Przedsionek K						5,46

Szatnia K						11,12

Natryski K						10,26

Wc K							3,96

Sień klubu						4,98

Wc klubu						2,69

Sala klubowa						27,99

Magazynek						12,29

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		761,59 m2

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zgodnie z ustaleniami Konserwatora Zabytków forma budynku harmonizuje z istniejącą i rozbudowaną szkołą poprzez gabaryty wysokościowe, nie przekraczanie wysokości  istniejącej szkoły, użytych materiałów budowlanych, usytuowanie w głębi działki w odsunięciu od elewacji frontowej i bocznej istniejącego budynku. Budynek z dachem dwuspadkowym. Budynek hali styka się z istniejącą szkołą

Budynek Sali jest wkomponowany w krajobraz leśny.

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Fundamenty żelbetonowe wylewane. Na styku ze szkołą połączone z fundamentami szkoły które zostały uprzednio wykonane .

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplenie styropianem 6 cm.

Ściany zewnętrzne murowane z Porothermu 30 cm, ocieplne styropianem 10 cm

Ściany wewnętrzne z cegły kratówki 25 cm.

Kanały wentylacyjne z elementów ceramicznych.

Konstrukcja stropu nad salą drewniana z elementów klejonych.

Pokrycie dachu płyta warstwowa styropianowa 20 cm.

Stropy nad zapleczem Sali Teriva II.

Konstrukcja stropodachu z płytek żelbetonowych dachowych.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Więżba dachowa tradycyjna zabezpieczona ppoż do NRO

Pokrycie tej części dachu blacha dachówka w kolorze jak na szkole

Schody zewnętrzne betonowe

Trybuna widowni żelbetonowa.

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.1 Okna i drzwi

Okna w sali gimnastycznej z profili aluminiowych wypełnione

poliwęglanem 25 mm.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, do sali wypełnione

poliwęglanem 15mm.

W ścianie pożarowej oddzielającej strefy drzwi pełne El60

Okna w części zaplecza z PCV

Drzwi wewnętrzne płytowe.

Wykonywać wg zestawienia stolarki.

4.2 Posadzki

Wykonywać wg opisów na rysunkach. Trybuny z betonu

Zagładzanego, ławki z listew drewnianych 40/100

4.3 Parapety

Wewnętrzne PCV, zewnętrzne ceramiczne.

4.4 Balustrada widowni malowana proszkowo. Na pochylni dla

Niepełnosprawnych pochwyty malowane proszkowo.

4.5 Malowanie

Pomieszczenia malowane farbą emulsyjną, lamperie wg

opisu na rzucie parteru.

Malowanie zewnętrzne farbą fasadową wg projektu

kolorystyki

Wykładziny ścienne w/opisu na rysunku   pokoju WF przy umywalce fartuch z płytek glazurowanych

Cokół wykładany płytkami ceramicznymi elewacyjnymi

w kolorze jak na projekcie elewacji.

5. IZOLACJE

Przeciwwilgociowe poziome papa termozgrzewalna lub folia

Pionowe na ścianach fundamentowych na styropianie

Cieplne – na gruncie styropian twardy 10 cm

na stropodachach wełna mineralna 20 cm

6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO

6.1 Instalacja c.o. z istniejącej szkoły.

6.2 W Sali gimnastycznej i pomieszczeniach szatni, natrysków,

siłowni wentylacji mechaniczna nawiewowo-wywiewna.

W pozostałych pomieszczeniach grawitacyjna wspomagana

6.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja sanitarna do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Wodociąg z sieci wiejskiej.

Wody opadowe odprowadzone w teren.

6.4 Instalacja elektryczna doprowadzona z zasilania w szkole.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

7.1 Bilans mocy elektrycznej	11 kW

7.2 Współczynnik K : ściany zewnętrzne 0,25 W/m2

Dachy płyty warstwowe 0,17 W/m2

Okna 1,6 W/m2

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM :

8.1 Zapotrzebowanie wody pitnej z sieci wiejskiej.

8.2 Odprowadzenie ścieków sanitarnych do lokalnej oczyszczalni

Ścieków.

8.3 Odprowadzenie wód odpadowych w teren.

8.4 Niezbędna wycinka drzew pod budowę obiektu- wg kosztorysu ofertowego-Roboty inżynieryjne – Zamawiający wykona we własnym zakresie . Pozostałą pozycję kosztorysu –Roboty inżynieryjne nr 2 – droga wewnętrzna – należy ująć do skosztorysowania .

8.5 Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych w zakresie

Podjazdu i łazienek.

8.6 Obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

o powierzchni użytkowej 759 m2, niski o wysokości 12 m

2. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową

3. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I

4. Wyjścia ewakuacyjne zapewnione

5. Budynek spełnia wymaganą klasę odporności pożarowej „C”

6. Elementy drewniane zabezpieczone NRO

7. Pokrycie dachu z płyt warstwowych PW 20  papa termozgrzewalna na

płytach żelbetonowych

8. Konstrukcja dachu drewniana klejona – spełnia R15

9. Główna konstrukcja ścian REl60

10. Stropy żelbetonowe REl60

11. Budynek wyposażony w instalację hydrantową 25 mm

z wężem półsztywnym dł.30 m.

12. Wyłącznik pożarowy prądu

13. Instalacja odgromowa

14. Oświetlenie ewakuacyjne

15. Droga pożarowa istniejąca w odległości 5 m od budynku o

nośności 50 kN/oś zakończona placem manewrowym 20/20 m

16. Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru wymagane 20l/s

zapewnia sieć hydrantowa lokalna. Najbliższy hydrant w ulicy

w odl. 12 m od granicy działki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ

- Przedmiarze robót

-Projekcie budowlanym

-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy

- zakończenie –  30 czerwiec 2012rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę  i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót budowlanych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych stanu surowego, bądź stanu surowego i robót  ogólnobudowlanych wykończeniowych , elektrycznych, sanitarnych i kanalizacyjnych  obiektu o kubaturze co najmniej  5000 m3 wykonanych zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował przynajmniej : betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3, giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych, koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15 m3, nożyce elektro-mechaniczne do prętów , rusztowania rurowe zewnętrzne do 20 m, samochód dostawczy do 5 ton, spycharka gąsienicowa 55 kW, ubijak spalinowy, walec wibracyjny jednoosiowy , wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym , żuraw samochodowy 5-6 t.,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Kierownik budowy  -  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (  kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118 ze zmianami)  prawa budowlanego.

-  1 osoba posiadająca  uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych ,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .

- 10  pracowników fizycznych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   2 000 000 ,00 zł

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

7. 2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie .

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.

7.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 25.000,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :

BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

## gwarancjach bankowych,

## gwarancjach  ubezpieczeniowych

## poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).

2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.

## Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

## Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

## 3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

## 4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 )

## 5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 )

## Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego , gwarancji bankowej , gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości , należy złożyć w formie oryginału do oferty.

## Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego ( upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %

2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.

4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :

5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert

1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).

2).Ofertę należy złożyć do dnia  06.08.2010 roku godz. 9.00 .

11. Termin związania ofertą

1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 ) .

4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5  Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08. 2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu  22.07. 2010 roku

Włocławek, 22.07.2010 r.