ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Inwestycja     :      PRZEBUDOWA ULICY  IKARA

w miejscowości KRUSZYN

GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 103, 320/12, 366, 294, 315/16, 314/16, 313/17, 312

obręb Kruszyn

Adres             :      m. Kruszyn gm.Włocławek

Branża           :      Drogowa

Inwestor        :      Gmina Włocławek

Ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI Kruszyn GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami/

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Czerwiec 2013

Zawartość opracowania

| Lp | opis | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 1-6 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Wypis z rejestru | 7 |
| 2 | Uprawnienia projektanta | 8 |
| 3 | Przynależność do Polskiej Izby Inż.Budownictwa | 9 |
| III | Częśc rysunkowa |  |
| 1 | Mapa syt. wys.- stan istniejący | 10 |
| 1,1 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 | 11 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu –nawierzchnie skala 1:500 | 12 |
| 3 | Profil podłużny drogi 1:50/500 | 13 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika | 14 |
| 5 | Przekroje normalne skala 1:50 | 15 |
| 6 | Schemat zjazdu indywidualnego | 16 |
| 7 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu | 17 |

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  PRZEBUDOWA ULICY  IKARA  w miejscowości KRUSZYN

GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 103, 320/12, 366, 294, 315/16, 314/16, 313/17, 312 obręb Kruszyn

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie

- mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:1000

- wizja lokalna i uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

2.PRZEDMIOT  I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa  ulicy Ikara  ( drogi gminnej lewa strona od ul.

Szybowcowej)  dł. 213,5m,  szer. 4,0m w miejscowości Kruszyn na terenie gminy

Włocławek.

Przebudowa polega na utwardzeniu  istniejącej piaszczystej jezdni  poprzez

wykonanie  podbudowy z   tłucznia  wapiennego wraz z warstwą ścieralną z  betonu

asfaltowego.

Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z bitumiczną drogą gminą – ul.Szybowcową, której

początek stanowi  droga   powiatowa Włocławek- Choceń, a koniec  lotnisko w Kruszynie.

Celem przedsięwzięcia jest  stworzenie  trasy komunikacyjnej obsługującej działki

budowlane na terenie osiedla domków jednorodzinnych

Droga jest uregulowana pod względem stanu własności.

Pas drogowy stanowią działki będące w zarządzie gminy Włocławek:

Dz. Nr 103, 320/12, 366, 294, 315/16, 314/16, 313/17, 312 obręb Kruszyn

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Ulica zlokalizowana jest w miejscowości Kruszyn. Przyległe do  drogi tereny stanowią

działki budowlane z zabudową jednorodzinną. Szerokość pasa  drogowego w liniach

rozgraniczających wynosi 8,0 -10,0 m.

Ulica  składa się z dwóch odcinków. Odcinek po prawej stronie od ul. Szybowcowej

posiada bitumiczną jezdnię, odcinek po lewej stronie nawierzchnię  piaszczystą.

Odwodnienie drogi – powierzchniowe. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową,

teletechniczną, energetyczną, gazową i kanalizacyjną

Grunty  budują  piaski. Poziom wód gruntowych nie zagraża drodze.

4. STAN PROJEKTOWANY

-Parametry techniczne ulicy Ikara:

klasa  ulicy                               - D- dojazdowa, dł. 213,5 m

prędkość projektowana            - 40 km/h

szer.jezdni                                - 4,0m ( podbudowa szer.4,3m)

szer. korony                             - 6m (pobocza z jezdnią )

szer. poboczy                          -  1,0m

chodnik                                   -   prawostronny  szer. 1,5m

spadek poprzeczny jezdni       -  daszkowy 2% ,

spadek  poprzeczny poboczy  -  7%

-  Ulica w planie

Ulica stanowi prosty odcinek dł. 213,5m, szer. 4,0 m o powierzchni  1048,1m2

Załamania o kątach do 4stopni łagodzą łuki kołowe o R=150m, 200m i 500m.

Projektuje się przebudowę zjazdów indywidualnych  na posesję ujednolicając

szerokość  3,5m  stosując skosy najazdowe 1,0:1,0m. Promienie łuków najazdowych

na skrzyżowaniach  R=8m. Powierzchnia zjazdów 120,3m2

Wzdłuż drogi projektuje się chodnik szer. 1,5m. Od ul. Szybowcowej do ul.

Spadochronowej  do km 0+080 - lewostronny, od km 0+051 do km 0+199 ( ul.

Topolowa) – prawostronny . Powierzchnia chodników  315,3m2

Łączna projektowana  powierzchnia utwardzeń  wynosi  1483,7m2

-   Ulica w profilu podłużnym

Niweletę o pochyleniach podłużnych   od 0,36% do 2,25 % dostosowano do

istniejącego  terenu. Projektowane pochylenia  wymagają  złagodzenia  łukiem

pionowym o R=1000m .

-   Przekrój poprzeczny

- szerokość jezdni 4,0m,  szer. poboczy 2x1,0m,

- spadki poprzeczne :  - daszkowy 2 %,

- pochylenie poboczy 7 %, chodnika 2%

5. NAWIERZCHNIA

Projektuje się przebudowę nawierzchni przystosowanej do ruchu lekkiego KR1.

Konstrukcja nawierzchni  jezdni:

- warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej  0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie grub.5cm rozłożonej rozściełaczem

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowo- żwirowej  wapiennej  stabilizowanej

mechanicznie   (0/ 31,5 mm)  grub. 15 cm

- sprofilowane, piaszczyste podłoże gruntowe o Is> 0.99

Konstrukcja nawierzchni  zjazdów indywidualnych

- warstwa ścieralna z kostki drobnowymiarowej  grub. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa grub.3 cm

- podbudowa  z betonu B 10 grub. 12 cm

- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

- sprofilowane  zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0,98

Zjazdy i chodniki  mogą być  wykonywane w II etapie realizacji inwestycji i w związku z

tym  przy zjazdach wykonać pas  szer. 20cm  o nawierzchni bitumicznej celem uniknięcia

zniszczenia nawierzchni jezdni przy wjazdach na posesje..

Boczne krawędzie zjazdu ograniczyć obrzeżem 8x30cm na ławie z B10 o F=0,02m2.

Powierzchnie najazdowe ograniczyć krawężnikiem 15x22cm na ławie z oporem z oporem

o F=0.06m2.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- kostka betonowa grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

-warstwa odcinająca z piasku grub. 5cm

- sprofilowane zagęszczone podłożę gruntowa Is>0.97

Chodnik  szer. 1,5 m graniczyć obustronnie obrzeżem 8x30 cm na ławie z bet. B10 o

F=0.02m2

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- wykonaniu  koryta pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowaną niweletą

- wyprofilowaniu podłoża gruntowego dla jezdni, zjazdów i chodnika

- plantowanie poboczy

7. ODWODNIENIE

Pas jezdny odwodniany jest powierzchniowo  na przyległe tereny. Na pasach zieleni

szer. 2m  między chodnikiem a jezdnią  wykonać nieckę opływową głęb. 10-15cm.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach   komunikacyjnych.

Drogę docelowo oznakować znakiem A-7 -1szt.,B-18 ( 8T) -2 szt i B33 ( 40km/h)-2szt.

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

10. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach. . Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić

Zarządcę   drogi , który odbierze oznakowanie na czas robót.

11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Inwestycja oddziaływuje na działki:

Dz. Nr 103, 320/12, 366, 294, 315/16, 314/16, 313/17, 312 obręb Kruszyn

# 12. OCHRONA ZABYTKÓW

Przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie zabytków, ponieważ nie opracowano i

nie uchwalono dotychczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki nie są wpisane do rejestru zabytków. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w bezpośrednim zasięgu nie znajdują się dobra kultury podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

Opracowała

Urszula Kędzierska