ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA ULICY BRATKOWEJ  i  SASANKOWEJ

w m. NOWA WIEŚ GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 61/75, 60  obręb Nowa Wieś

Adres:            WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. NOWA WIEŚ   GMINA WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany PRZEBUDOWA ULICY BRATKOWEJ  i  SASANKOWEJ w m. NOWA WIEŚ GMINA WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 1409 z późniejszymi zmianami/

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

30.04.2016r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Mapa ewidencyjna | 7 |
| 2 | Uprawnienia Projektanta | 8 |
| 3 | Przynależność do Izby Inżynierów | 9 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 10 |
| 1.1 | Mapa zasadnicza skala 1:500 | 11 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | 12 |
| 3 | Profil podłużny ul. Bratkowej | 13 |
| 4 | Profil podłużny ul.Sasankowej | 14 |
| 5.1 | Konstrukcja nawierzchni ul.Bratkowej | 15 |
| 5.2 | Konstrukcja nawierzchni ul. Sasankowej | 16 |
| 5.3 | Konstrukcja nawierzchni ul.Fiołkowa,Konwaliowa | 17 |
| 6 | Konstrukcja nawierzchni zjazdu | 18 |

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO pt. PRZEBUDOWA ULICY BRATKOWEJ  i  SASANKOWEJ  w m. NOWA WIEŚ GMINA WŁOCŁAWEK

Działki  Nr 61/75, 60  obręb Nowa Wieś

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:500

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  dróg gminnych – ulicy Bratkowej, Sasankowej ,Konwaliowej i Fiołkowej oraz ul. Różanej w obrębie skrzyżowania z ul.Bratkową . Główna ul. Różana o nawierzchni bitumicznej  szer. 4m w obrębie skrzyżowania z ul. Bratkową zostanie poszerzona o  1m celem uzyskania szerokości 5m na dł. 33m. Poszerzenie takie będzie  kontynuowane na dł. ok. 170m  w ramach odrębnego opracowania  pn. „Przebudowa ulicy Różanej”. Przebudowa ulicy  Bratkowej rozpoczyna się od ul. Różanej, ma długość 181m

(od 0+002,5 do 0+183,5) i zmienną szer. od 4,0 do 3,5m. Krzyżuje się w km 0+037 z ul. Fiołkową o dł. 20m szer. 3m i w km 0+071,4 z ul. Sasankową o dł.  90,15m i szer. 3,8m. Ulica Sasankowa na odcinku od 0+015 do 0+035 zostaje poszerzona do 5,0m co umożliwi mijanie pojazdów oraz postój. Z ulicą Sasankową krzyżuje się w km 0+062 ulica Konwaliowa dł. 16,5m szer. 3,0m. Ulice obsługują osiedle domków jednorodzinnych na terenie miejscowości Nowa Wieś na terenie Gminy Włocławek i są drogami dojazdowymi.

Szerokość pasów drogowych  są zmienne i wynoszą od 6,0m do 7m.

Obecna pyląca, tłuczniowa nawierzchnia  utrudnia  korzystanie z ulic.

Przebudowa polega na utwardzeniu pasa jezdnego i zjazdów ulic Bratkowej,

Sasankowej, Fiołkowej i Konwaliowej  poprzez  wykonanie  podbudowy

tłuczniowej ( z wykorzystaniem  istniejącego utwardzenia z tłucznia) i  warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm. Integralną częścią jest przebudowa

ulicy Różanej - poszerzenie jezdni bitumicznejw rejonie skrzyżowania z ul.

Bratkową w technologii przebudowywanych  ulic

Projektuje się przebudowę  ulic:

    - Różanej poszerzenie szer.1m dł. 33m o pow.33m2

    - Bratkowej szer. 4m na dł. 71,4m i szer. 3,5m na dł.112,1m o pow. 703,3m2

    - Sasankowej szer.3,8m dł. 90,15m, poszerzenie szer.1,2m dł. 18m ze skosami 1;1m o pow. 369,1m2

    - Fiołkowej szer. 3,0m dł.20,0 o pow. 66,9m2

    - Konwaliowejszer. 3,0m dł.16,5m o pow. 556,4m2

Razem przebudowywana powierzchnia jezdni: 1228,7m2

-przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych o szer.  4m -6,0m w ilości

21szt  o pow. 165m2

-utwardzenie jednostronnego pobocza z tłucznia  o szer. 0,5m grub. 0,15cm  o

pow. 137,6m2

-oznakowanie pionowe drogi

Łączna powierzchnia utwardzeń wynosi 1531,3 m2

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Pasy drogowe ulic Bratkowej, Sasankowej, ,Fiołkowej i Konwaliowej stanowi

jedna działka Nr 61/75 obręb Nowa Wieś, działka ulicy Różanej Nr 60 obręb

Nowa Wieś.

Ulice  zarządzane są przez Gminę Włocławek

Teren uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej,

Teletechnicznej i gazową. Odwodnienie powierzchniowe.

Grunty budują piaski.

- STAN PROJEKTOWANY

4.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               - D

-prędkość projektowa                            -30 km/h

-kategoria ruchu                                    -  KR 1

-szer. jezdni                                           - 4,0,  3,8, 3,5 i 3,0m

-szer. poboczy                                      -  szer. 0,75 w tym 0,5m utwardzone

tłuczniem

-spadek poprzeczny  jezdni                  - jednostronne

- spadek poprzeczny pobocza                - 2% i 7%

4.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg.

4.3. Skrzyżowania  drogowe

Ulica Bratkowa krzyżuje się z ul. Różaną, Fiołkową, Sasankową. Ulica

Sasankowa krzyżuje się z ul. Konwaliową.

  - Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni

( przystosowana do ruchu KR 1)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm ułożona dwuwarstwowo

- górna warstwa podbudowy grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

-sprofilowane , zagęszczone podłoże gruntowe

4.5. Konstrukcja przebudowywanych zjazdów

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm ułożona dwuwarstwowo

- górna warstwa podbudowy grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

-sprofilowane , zagęszczone podłoże gruntowe

4.6. Konstrukcja poboczy

- mieszanka tłuczniowa z kruszywa pochodzenia magmowego 0/31,5

mm grub.15cm

- sprofilowane podłoże gruntowe o Is> 0,98

Zakończenie nawierzchni bitumicznych ulic Bratkowej i Sasankowej wykonać z mieszanki tłuczniowej z kamienia pochodzenia magmowego grub. 18cm na szerokość jezdni o dł. 1,0m

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne  odprowadzające

wody na pobocza drogi.

6. KOLIZJE

Brak kolizji z urządzeniami podziemnymi. Konieczna będzie regulacja urządzeń

podziemnych.

7.  ZIELEŃ

Konieczna jest wycinka drzew znajdujących się w pasie drogi – ulic Bratkowa,

Sasankowa. Wycinka może  nastąpić na podstawie stosownej Decyzji.

-jesion o średnicy 25cm z 3 odrostami o średnicy 12, 6, 5cm na wys. 1,0m –

ogranicza skrajnie

-sosna o średnicy 35cm, odrost o średnicy 10cm na wys. 1m, od podłoża pień 10cm

-świerk o średnicy 25 cm 3 szt.

-świerk o średnicy 30cm 2 szt.

Drzewa stanowią zagrożenie dla użytkowników ulic. Brak możliwości wykonania

konstrukcji  przebudowywanej jezdni.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- korytowaniu pod konstrukcję jezdni i zjazdów

- formowaniu nasypów na poboczach, utwrdzeniu poboczy

9. ORGANIZACJA RUCHU

Przed  skrzyżowaniem z ul. Różaną na ul. Bratkowej ustawić znak A-7 i na

skrzyżowaniu z ul. Fiołkową i Konwaliową  3 szt. Na skrzyżowaniu ulic Bratkowej z

Sasankową ustawić znak A-5 szt.3

O utrudnieniach podczas robót drogowych powiadomić mieszkańców. Teren budowy

tymczasowo oznakować.

Dojazd do posesji umożliwia układ dróg dojazdowych na osiedlu.

10.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

Gminy Włocławek.

11. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi i nie wymaga się wykonania  planu

Bioz.

12. .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko

przyrodnicze,  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt  oddziaływuje na działki

.             Dz.Nr 61/75 i  60 obręb Nowa Wieś.

Opracowała

Urszula Kędzierska