ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

w m. KOSZANOWO i w m. NOWA WIEŚ POD POTRZEBY

TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Zadanie:        PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY IRYSOWEJ

w MIEJSCOWOŚCI  NOWA WIEŚ

GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 32, 22/15, 60  obręb Nowa Wieś

Adres:            WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. NOWA WIEŚ   GMINA WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. Irysowa w m. NOWA WIEŚ GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 1409 z późniejszymi zmianami/

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

15.10.2015r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Mapy ewidencyjne | 7 |
| 2 | Wypis z rejestru gruntów | 8 |
| 3 | Uprawnienia Projektanta | 9 |
| 4 | Przynależność do Izby Inżynierów | 10 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | 11 |
| 1.1 | PZT-Odwodnienie | 12 |
| 2 | Profil podłużny | 13 |
| 5.1 | Konstrukcja nawierzchni ul. Irysowej | 14 |
| 5.2 | Konstrukcja nawierzchni ul.Tulipanowej | 15 |
| 6 | Konstrukcja nawierzchni zjazdu | 16 |
| 7 | Dren francuski | 17 |
| 8 | Konstrukcja ul. Różanej | 18 |
| 9 | Szczegół drenu | 19 |

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  PRZEBUDOWY  UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

w m. KOSZANOWO i w m. NOWA WIEŚ POD POTRZEBY  TERENÓW INWESTYCYJNYCH  dla ZADANIA :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY IRYSOWEJ w MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ   GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 32, 22/15, 60  obręb Nowa Wieś

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej – ulicy Irysowej  dł. 288m  szer. 3,7 m znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś  na terenie Gminy Włocławek. Ulica rozpoczyna się od skrzyżowania z  ul. Różaną. Droga obsługujące tereny o  prawostronnej zabudowie jednorodzinnej. Lewa strona ulicy  na całej swej długości graniczy z łąką o pochyleniu podłużnym w stronę ulicy Różanej. Powoduje to jej zalewanie i zamulenie rowu. Szerokość pasa drogowego wynosi 5,5-6,0m.

Obecny stan nawierzchni utrudnia  korzystanie z niej.

Przebudowa ul.Irysowej  polega na utwardzeniu pasa jezdnego i zjazdów poprzez

wykonanie  podbudowy tłuczniowej (na istniejącym utwardzeniu z warstwy

tłuczniowo-gruntowej) i  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawie

odwodnienia  krzyżujących się  ulic Irysowej, Różanej i Tulipanowej.

Przebudowie ulegnie też odwodnienie terenu które polega na wymianie studni i

wpustów  z przykanalikami.

Różnica poziomów terenu i spływ  powierzchniowych wód powodują zalewanie

ul.Różanej.

Teren uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej

i teletechnicznej.

Projektuje się :

-jezdnię szer. 3,7 m o pow. 1108,1m2

-zjazdy indywidualne  o szer.  6m  o pow. 74m2

-skrzyżowanie z ul. Tulipanową -76m2

- utwardzenie rowu  z płyt ażurowych  o pow. 6,4m2

- utwardzone pobocza z tłucznia  o szer. 0,4m grub. 0,15cm  o pow. 108m2

- odwodnienie

- oznakowanie pionowe drogi

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Pas drogowy ul.Irysowej  stanowi działka nr 32, ul. Tulipanowej działka 22/15,  a

ul. Różąnej dz. Nr 60.

Ulice  zarządzane są przez Gminę Włocławek

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski.

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               - L

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    -  KR 1

-szer. jezdni                                           - 3,7 m,

-szer.korony drogi                                 - 4,6 m

-szer. poboczy                                      -  0,4,05 m

-spadek poprzeczny  jezdni                  - lewostronny

- spadek poprzeczny pobocza                - 2% i 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg.

5.4. Skrzyżowania  drogowe

Projektowana  droga krzyżuje się z drogą gminną – ulicą Różaną.

5.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni  ( przystosowana do ruchu KR 1)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm ułożona dwuwarstwowo

- górna warstwa podbudowy grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

-sprofilowane , zagęszczone podłoże gruntowe

5.6. Konstrukcja zjazdów

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm ułożona dwuwarstwowo

- górna warstwa podbudowy grub. 5cm

- dolna warstwa podbudowy grub. 15cm

- warstwa odcinająca z piasku grub. 8cm

-sprofilowane , zagęszczone podłoże gruntowe

5.7. Konstrukcja poboczy

- z mieszanki tłuczniowej  o szer. 0,4m

- mieszanka tłuczniowa z kruszywa pochodzenia magmowego 0/31,5

mm grub.15cm

- sprofilowane podłoże gruntowe o Is> 0,98

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne  odprowadzające

wody na pobocza drogi do studni betonowych z systemem  rozsączającym.

Celem poprawnego odwodnienia ul.Irysowej  demontuje się  prefabrykowane

ścieki betonowe znajdujące się w płytkim rowie.wzdłuż ul. Różanej.

Ograniczają one powierzchnię biologicznie czynną. Zamulają wpust Wo i

studnię. Celem odprowadzenia wód powierzchniowych z jezdni ul. Różanej

ustawia się krawężnik 15*22 na wys. 6cm. Istniejący rów należy odmulić,

wyplantować skarpy , a na wjeździe na ul. Irysową umocnić na dł. 8m,

płytami ażurowymi.

6. KOLIZJE

Brak kolizji z urządzeniami podziemnymi. Konieczna będzie regulacja urządzeń

podziemnych.

7.  ZIELEŃ

Brak zadrzewienia

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- korytowaniu pod konstrukcję jezdni i zjazdów

- formowaniu nasypów na poboczach, utwrdzeniu poboczy

9. ORGANIZACJA RUCHU

Przed  skrzyżowaniem z ul. Różaną ustawić znak A-7 typ średni II generacji

10.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

Gminy Włocławek.

11. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi i nie wymaga się wykonania  planu

Bioz.

12. .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko

przyrodnicze,  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt  oddziaływuje na działki

.             Dz.Nr 32, 22/15  i 60 obręb Nowa Wieś.

Opracowała

Urszula Kędzierska