ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

w m. KOSZANOWO i w m. NOWA WIEŚ POD POTRZEBY

TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Zadanie:        PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

w MIEJSCOWOŚCI  KOSZANOWO

GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 9,  27/1, 27/2, 26/2, 28/2  obręb KOSZANOWO

Adres:           WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. KOSZANOWO, SOKOŁOWO GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI KOSZANOWO-SOKOŁOWO GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 1409 z późniejszymi zmianami/

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

15.04.2013r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
| II | Załączniki formalno-prawne |  |
| 1 | Mapy ewidencyjne | 7 |
| 2 | Wypis z rejestru gruntów | 8 |
| 4 | Warunki techniczne PZD w Jarantowicach,prawo dysponowania gruntem | 9 |
| 8 | Uprawnienia Projektanta | 10 |
| 9 | Przynależność do Izby Inżynierów | 11 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | 12 |
| 2 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 13 |
| 3 | Przekrój konstrukcyjny zjazdów indywidualnych | 14 |

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  PRZEBUDOWY  UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

w m. KOSZANOWO i w m. NOWA WIEŚ POD POTRZEBY  TERENÓW INWESTYCYJNYCH  dla ZADANIA :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  w MIEJSCOWOŚCI  KOSZANOWO- SOKOŁOWO   GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 9,  27/1, 27/2, 26/2, 28/2  obręb KOSZANOWO

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

-warunki  PZD w Jarantowicach włączenia drogi gminnej do powiatowej

- prawo dysponowania gruntem wydane przez PZD w Jarantowicach

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej dł. 245m  szer. 3,5m łączącej miejscowości  Koszanowo na terenie Gminy Włocławek i  Sokołowo na terenie  Gminy Brześć Kujawski woj. kujawsko-pomorskie. Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej  Nr 2913 C Lubraniec- Kruszynek od km 0+002,5

i  kończy w km 0+247,50 przed rowem melioracyjnym na granicy z Gminą Brześć Kujawski.

Droga  zapewni skrót komunikacyjny dla mieszkańców miejscowości Koszanowo i Sokołowo oraz dojazd do pól i gospodarstw  rolnych.

Przebudowa drogi polega na utwardzeniu pasa jezdnego poprzez  wykonanie

górnej warstwy podbudowy  z tłucznia i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Obecnie na drodze ułożona jest dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-

tłuczniowej grub. 15cm, która wymaga przykrycia dywanikiem asfaltowym.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga stanowi  pas jezdny szer. ok. 6m. Nawierzchnię stanowi warstwa

tłuczniowa o dobrym stanie technicznym. Droga  przebiega przez teren  rolniczy.

Pas  drogowy  stanowią działki  Nr 9, 27/1, 27/2 obręb Koszanowo będące w

zarządzie Gminy Włocławek i działki Nr 26/2 28/2 obręb Koszarowo należące do

Skarbu Państwa będące z zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z

siedzibą w Jarantowicach

Odwodnienie  zapewniają  spadki poprzeczne i podłużne z ukierunkowaniem na

pola. Przepust nie wymaga przebudowy

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski z  przewarstwieniami gliniastymi. Wody gruntowe nie

zagrażają  projektowanej konstrukcji  drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               - L

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    -  KR 1

-szer. jezdni                                           - 4.0 m,

-szer.korony drogi                                 -  5.0 m

-szer. poboczy                                      -  2x0.75 m

-spadek poprzeczny  jezdni                  - daszkowy 2% i jednostronny na

łukach 3%

- spadek poprzeczny pobocza                - 2% i 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Brak łuków kołowych. Na drodze

zlokalizowane są dwa zjazdy na pola o wym. 1,0**6,0m

Teren równinny.

5.4. Skrzyżowania  drogowe

Projektowana  droga krzyżuje się z drogą powiatową   Nr 2913 C Lubraniec-

Kruszynek. Promienie najazdowe R=8m

5.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Dla odcinka od km 0+002,5 do 0+012,5

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11W 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm                                                                 grub. 6cm

- istniejąca podbudowa tłuczniowa                                           grub. 15cm

Dla odcinka od km   0+012,5 0+247,5

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm                                                                 grub. 6cm

- istniejąca podbudowa tłuczniowa                                           grub. 15cm

5.6. Zjazdy

Integralną częścią budowy drogi są zjazdy na pola

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70       grub. 4 cm

- podbudowa z mieszanki tłuczniowo-żwirowej wapiennej

o frakcji  0/31,5mm                                                                 grub. 6cm

- istniejąca podbudowa tłuczniowa                                           grub. 15cm

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne.

6. KOLIZJE

Brak kolizji z urządzeniami podziemnymi

7. ZIELEŃ

Brak zadrzewienia

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- formowaniu nasypów na poboczach

- korytowaniu pod zjazdami

9. ORGANIZACJA RUCHU

Przed  skrzyżowaniem z drogą powiatową na drodze gminnej ustawić  znak B20

oraz A-7 z tabliczką T „ Stop 100”. Na granicy gmin ( rów melioracyjny) ustawić

znaki” Gmina  Włocławek i Brześć Kujawski .

Ustawić znak  kierunkowy E-4

10.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

Gminy Włocławek.

11. INFORMACJA  BiOZ

Budowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi i nie wymaga się wykonania  planu

Bioz.

12. .WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko

przyrodnicze,  zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt  oddziaływuje na działki

.             Dz.Nr 9, 27/1, 27/2, 26/2 28/2 obręb Koszanowo.

Opracowała

Urszula Kędzierska