NUMER EGZ. 4

| PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI |
| Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku Dz. nr 119/6 |
| BRANŻA |
| Sanitarna |
| ADRES INWESTYCJI |
| Smólnik, gm. Włocławek, dz. 119/6 |
| SKŁADNIK OPRACOWANIA |
| PROJEKT BUDOWLANY Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja wewnętrzna Branża sanitarna |
|  | Data | Podpis |
| Projektował | upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07 | 25.03. 2011 |  |
| mgr inż. K. Sikorski |  |  |  |
| Sprawdził | upr. bud. do proj. w specjalności Instalacje i sieci sanitarne bez ograniczeń UA-V-7342-5/48/94Wk | 25.03. 2011 |  |
| mgr inż. K. Sikorska |  |  |  |
| Opracował | 25.03. 2011 |  |
| mgr inż. A. Kwiatkowska |  |  |
| INWESTOR |
| Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek |

OPIS TECHNICZNY

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku Dz. nr 119/6

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w miejscowości Smólnik, dz. nr b. 119/6, Gmina Włocławek.

Istniejąca już na tym terenie oczyszczalnia ścieków w związku z rozbudową  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku o budynek Sali gimnastycznej, oraz w związku z wcześniejszą rozbudową  technologii kuchni szkolnej, co wiązane jest ze zwiększeniem i ilości wydawanych obiadów uczniowskich, nie jest w stanie oczyścić zwiększonej ilości ścieków i wymaga rozbudowy. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne nie jest możliwa rozbudowa istniejącej oczyszczalni a jedynie budowa nowej oczyszczalni wraz z drenażem rozsączającym,   Opracowanie obejmuje także wykonanie drenażu rozsączającego oraz przepompowni ścieków surowych, ułożenie przewodu tłocznego oraz ułożenie odcinka przykanalika sanitarnego, grawitacyjnego.

## 2.0. OGÓLNY OPIS PRZYJĘTEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

### 2.1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PRZERÓBKI OSADU.

Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:

S				- studzienka betonowa

OW				- trzykomorowy osadnik wstępny

ZB				- złoże biologiczne

### 2.2. OMÓWIENIE FUNKCJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W CIĄGU  TECHNOLOGICZNYM UKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

OW– osadnik wstępny

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy, o pojemności 8 m3. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada zazwyczaj o 30%), natomiast tworzące się w trzeciej komorze warunki beztlenowe powodują rozwój bakterii denitryfikacyjnych. Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika będą okresowo odbierane taborem asenizacyjnym i wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków wyposażonej w instalacje do zagęszczania i przeróbki osadów. Ciecz nadosadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie, w sposób ciągły do studzienki przed złożem biologicznym. Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń „grubych” do złoża biologicznego na wylocie ścieków z osadnika zainstalowany jest obsypkęr, który należy okresowo oczyszczać ręcznie.

ZB – Złoże biologiczne

Zaprojektowana oczyszczalnia wykorzystuje do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez małą pompę zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki   z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek wypełnienia.

Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność działania złoża. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany automatycznie do studzienki, skąd grawitacyjnie dopływa do studzienki przed osadnikiem wstępnym.

Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Powietrze uchodzi przez kominek wentylacyjny ustawiony za złożem, na przewodzie odprowadzającym ścieki oczyszczone. Dodatnia temperatura powietrza kontrolowana jest przez nagrzewnicę umieszczoną na wlocie do wentylatora. Nagrzewnica załącza się tylko w momencie, gdy temperatura powietrza atmosferycznego jest niższa niż 50C.

### 3.0. PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody, wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Przyjęto, dla szkoły podstawowej ze stołówką następujące przeliczniki:

- zuzycie wody na ucznia 40 l/d

- liczba równoważnych mieszkańców 0,3 RLM / ucznia

Dla 200 uczniów szkoły ze stołówką:

| Lp | miejscowość | jednostka | ilość | Qjedn | Qdśr | Nd | Qdmax | Nh | Qhmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obliczeniowa | jedn. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dm3/d | m3/d |  | m3/d |  | m3/h |
| Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych |
| 1 |  | RLM | 60 | 40 | 8 | 1,3 | 10,4 | 12 | 0,87 |

Gdzie:

Qdśr-		średni dobowy dopływ ścieków,

Qdmax-	maksymalny dobowy dopływ ścieków,

Qhmax-	maksymalny godzinowy dopływ ścieków,

Nd-		współczynnik nierównomierności dobowej,

Nh-		współczynnik nierównomierności godzinowej.

### 3.1. PROGNOZOWANE ŁADUNKI I STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ.

Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg wytycznych ATV,

w odniesieniu do jednego mieszkańca  :

BZT5 			- 60 gO2/( M•d),

Zawiesina ogólna 	- 70 g/( M•d)

ChZT			- 120 gO2/( M•d)

W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która z godnie z wytycznymi ATV wyniesie:

- w zakresie BZT do 48  g/( M•d),

- w zakresie zawiesiny ogólnej do 25 g/( M•d)

- w zakresie ChZT do 80 g/( M•d),

stąd średnie dobowe ładunki zanieczyszczeń i ich stężenia wyniosą:

|  |  | ścieki surowe |  |  | ścieki po osadniku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BZT5 | CHZT | zawiesina | BZT5 | CHZT | zawiesina |
| ładunek [kg/d] | 3,6 | 7,2 | 2,88 | 2,70 | 5,40 | 1,15 |
| stężenie [mg/l] | 450 | 900 | 360 | 337,5 | 675 | 144 |

### 3.2. PROGNOZOWANE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w  sprawie  klasyfikacji   warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. / DZ.U. nr 137 poz 984 /, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń:

BZT5				25 mgO2 / dm3,

Zawiesina ogólna		35 mg / dm3,

ChZT				120 mgO2 / dm3

4.0. ARKUSZ OBLICZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

| 4.1. OSADNIK WSTĘPNY |
| --- |
| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | jednostki | wartości |
| max godzinowy przepływ ścieków Qmax | m3/h | 0,87 |
| założony czas zatrzymania ścieków | h | 2 |
| w osadniku wstępnym |  |  |
| minimalna objętość części przeplywowej | m3 | 1,73 |
| minimalna pojemność osadnika wstępnego | m3 | 6,93 |
| przyjęto osadnik wstępny | m3 | 8 |
| o objętości czynnej Vcz = 8 m3 |  |  |
|  | m3 | 4 |
| objętość części osadowej |  |  |

| 4.2. ZŁOŻE BIOLOGICZNE |
| --- |
| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | jednostki | wartości |
| równoważna liczba mieszkańców | RLM | 60 |
| średni dobowy przepływ ścieków | m3/d | 8 |
| ładunek BZT5 w ściekach dopływających do osadnika | g/Mxd | 60 |
| średni dobowy ładunek BZT5 ścieków surowych | kg/d | 3,6 |
| średnie stężenie BZT5 w ściekach surowych | g/m3 | 450 |
| Zakładana redukcja w osadniku | % | 25% |
| ładunek BZT5 po osadniku | kg/d | 2,7 |
| obliczeniowa objętość złoża | m3 | 7,71 |
| dobrana objętość złoża | m3 | 7,8 |
| rzeczywiste obciążenie złoża ładunkiem BZT5 | kgBZT5/m3 | 0,35 |
| stopień redukcji BZT5 na złożu biologicznym | % | 94% |
| ładunek BZT5 po złożu biologicznym | kg/d | 0,16 |
| Stężenie BZT5 w ściekach oczyszczonych | g/m3 | 20,25 |
| Dopuszczalne stężenie BZT5 w ściekach oczyszczonych | g/m3 | 25 |

| 4.3. OSAD NADMIERNY |
| --- |
| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | jednostki | wartości |
| Ilość doprowadzanych ścieków | m3/d | 8,00 |
| równoważna liczba mieszkańców | RLM | 60 |
| jednostkowa ilość osadu przypadajaca na 1 M* | dm3/Md | 1,50 |
| dobowa objętość osadu | dm3/d | 90,00 |
| uwodnienie osadu przefermentowanego | % | 99% |
| sumaryczna sucha masa osadu | kg/d | 0,90 |
| objętość części osadowej osadnika | m3 | 4 |
| szacowany okres opróżniania osadnika | dni | 44 |

| 4.4. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ |
| --- |
| urządzenie | typ | ilość | moc | moc | moc | czas | dobowe |
|  | urządzenia | jedn. | Jedn. | zainstalowana | użytkowa | pracy | zużycie |
|  |  | kpl | kW | kW | kW | h/d | kWh |
| pompa zraszania | Ebara Best 4M | 1 | 1,10 | 1,10 | 0,77 | 14,40 | 11,09 |
| pompa recyrkulacji | Ebara Best ONE | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,36 | 0,80 | 0,29 |
| wentylator | 75 W | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 24,00 | 1,26 |
| razem |  |  |  | 1,685 | 1,1795 |  | 12,63 |

| 4.5. BILANS TECHNOLOGICZNY |
| --- |
| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | jednostki | wartości |
| liczba mieszkańców równoważnych | RLM | 60 |
| średnia dobowa ilość ścieków | m3/d | 8 |
| dobowy ładunek BZT5 ścieków surowych | kgO2/dobę | 3,6 |
| roczna ilość usuniętego ładunku BZT5 | kgO2/rok | 1255 |
| roczna objętość osadu nadmiernego | m3/rok | 33 |
| moc elektryczna zainstalowana | kW | 0,6 |
| dobowe zużycie energii elektrycznej | kWh/d | 3,9 |
| roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 1431 |
| zużycie energii elektrycznej na 1 m3 ścieków | kWh/m3 | 0,5 |
| zużycie energii elektrycznej przez jednego mieszkańca | kWh/MR | 0,07 |
| zużycie energii elektrycznej na 1 kg usuniętego BZT5 | kWh/kg BZT5 | 1,1 |
| roczne zapotrzebowanie wody | m3/rok | 0 |
| miesięczna ilość osadu wywożonego | t /m-c | 2,7 |

5.0. DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

# Na podstawie badań podłoża gruntowego wykonanego przez Przedsiębiorstwo Usług Geotechnicznych GEOWIERT sp. zo.o. Włocławek ul. Chemików 17/82.

# W wykonanych odwiertach stwierdzono następujące warstwy gruntu:

# 0,00 – 0,50 Humus

# 0,50 – 0,70 Humus (piasek różnoziarnisty)

# 0,70 – 2,30 Piasek gruboziarnisty wilgotny

# 2,30 – 4,00 Piasek gruboziarnisty mokry

# Poziom wody gruntowej – 2,30 m od poziomu terenu

# Posadowienie stóp i ław fundamentowych na warstwie piasku grubego mokrego – przyjęto Il/Id- 0,33 , kąt tarcia wew. 31,9 , ciężar objętościowy 19,5 kN/m3 , moduły ściśliwości Mo- 70000 kPa , M- 77800 kPa

Z powyższych badań geotechnicznych podłoża gruntowego wiadomo, iż w obrębie lokalizacji oczyszczalni ścieków  znajdują się:

- warstwa piasku o miąższości np. 4m i współczynniku filtracji   k10 = 1,81*10-2 cm/sek

Proponuje się ułożyć drenaż rozsączający na głębokości ~1,0m p.p.t

Założenie do wykonania drenażu:

Jednostkowa długość drenów:

ld = qd max/qd [m/M]

gdzie:

qdmax – jednostkowa maksymalna dobowa ilość ścieków [dm3/M*d]

przyjęto 10,4 m3/d (dodatek 30% do średniej dobowej ilości ścieków)
qd     – dopuszczalne obciążenie drenów [dm3/m*d]

przyjęto qd=20 dm3/m*d

ld = 10400/20 = 520  m

6.0. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

## 6.1. OSADNIK WSTĘPNY (OW)

- zbiornik z tworzywa sztucznego,

- pojemność czynna							8m3,

- średnica części cylindrycznej zbiornika				1,5 m,

- długość zbiornika	 						4,8 m,

- położenie króćca wlotowego (od dna zbiornika)			1,3 m.,

- położenie króćca wylotowego (od dna zbiornika)			1,2 m.

## 6.2. ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB)

- złoże biologiczne

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym,

- średnica zbiornika	 						2,3 m

- wysokość zbiornika liczona od rury wlotowej				2,8 m

- głębokość zbiornika liczona od rury wlotowej			1,87m

- maksymalne obciążenie hydrauliczne				3,1m3/h

Wyposażenie:

- pompa recyrkulacji osadów  o mocy 510 W

- pompa zraszania   o mocy 1100 W

- wentylator (75 W)

## 6.3. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

- kanalizacja ścieków surowych

  - rura kanalizacyjna z PVC klasy N , kielichowa ( 160 mm,

  - połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

  - studzienki kanalizacyjne betonowe 1200 mm

- kanalizacja międzyobiektowa i ścieków oczyszczonych

  - rura kanalizacyjna z PVC klasy N , kielichowa ( 160 mm,

  - połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

  - studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC (400 mm

  - rurociąg recyrkulacji osadu nadmiernego

-         rura kanalizacyjna kielichowa z PVC (110 mm,

- połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

- studzienki kanalizacyjne z betonowe lub z PVC (400 mm

6.4. DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY (DR).

- głębokość ułożenia drenów 							≥1,0 m p.p.t

- maksymalna długość ciągu 							  25 m

- odległość pomiędzy osłonami drenów 					≥ 1,0 m

- spadek drenów: 								1:500 tj. 2°/oo

- średnica rur rozsączających PCV Ø110 mm z otworami Ø8mm

- wentylacja warstwy filtracyjnej – rury na końcu ciągów o średnicy ≥100mm wyniesione 0,5m ponad poziom terenu ( z pokrywą kominkową)

- warstwą rozsączającą otaczająca dreny wykonać ze żwiru o uziarnieniu 12-32mm. Całkowita wysokość tej warstwy powinna być ≥0,03m z czego nad drenem mniej niż 0,05m

- warstwę żwiru nad drenem przykryć warstwą nie ulegającą rozkładowi włókniny o gramaturze ≤100g/m2, tak aby odizolować warstwę rozsączającą od gruntu przykrywającego od góry wykop pod dnem.

- Powierzchnia poletka drenażowego: 			S = 25 m x 25 m

Przyjęto 41 dreny o długości 12,5m rozstawione co 1 m.

Podstawowe materiały:

- Dreny z PCVØ110		                                            512,5mb

- Obsypka żwirowa:	0,5x0,30*512,5 =                   	76,8m3

- Włóknina: 		1,0x512,5 = 	            	          512,5m2

Praca drenażu rozsączającego zależy od jego prawidłowego wykonania: użycia jakościowo dobrych materiałów i prawidłowego ułożenia ciągów drenów.

6.0. WYTYCZNE POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW

## 6.1 WYTYCZNE POSADOWIENIA OSADNIKA WSTĘPNEGO OW

Rozważając możliwość zastosowania zbiorników pod ziemią należy dokonać rozeznania warunków gruntowowodnych dla przewidzianej lokalizacji zbiornika. Rozeznanie takie jest niezbędne w celu ustalenia:

- sposobu posadowienia zbiornika w zależności od wytrzymałości (nośności) podłoża

gruntowego,

- sposobu balastowania bądź kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wód gruntowych,

- możliwości wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i obsypki ewentualnie potrzeby

dowozu innego właściwego materiału.

Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić, czy zbiornik nie jest uszkodzony.

Wskazane jest, aby każdy zbiornik był mocowany do płyty fundamentowej lub litego podłoża skalnego (jeśli takie występuje).

Zbiornik nie może być bezpośrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spoistych (glina, ił) oraz organicznych – muły organiczne lub torfy. Warstwa obsypki i zasypki musi być przynajmniej 1m szersza i 1m dłuższa niż zbiornik.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty z grupy 1-3. Nie stosować na podsypkę i bsypkę gruntów z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku występowania gruntów rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie podsypki i obsypki zbiornika należy wymienić na grupę 1-3.

Po wymianie gruntu, nowy grunt należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu można wykonać na przykład za pomocą mat geotekstylnych (tzw. geowłóknin).

| Grupa gruntu | Rodzaj gruntu | Przykładowy grunt |
| --- | --- | --- |
| 1 | sypkie | żwir o nieciągłym uziarnieniu, żwir rzeczny i morski. |
| 2 | sypkie | piasek o nieciągłym uziarnieniu, piaski wydmowe, naniesione, dolinowe. |
| 3 | sypkie | piasek gliniasty, mieszanka piaskowo-gliniasta o nieciągłym uziarnieniu,piasek nawodniony. |
| 4 | spoiste | ił nieorganiczny, piasek drobny, mączka kamienna, bardzo plastyczna glina. |
| 5 | organiczne | grunt sypki wielofrakcyjny z domieszką humusu. |
| 6 | organiczne | torf, inne grunty wysokoorganiczne. |

Zaleca się, aby w trakcie montażu zbiornik zalewać wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Czynność ta jest obowiązkowa w przypadku występowania wód gruntowych.

Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby podsypka i obsypka nie zawierała śniegu, brył i lodu. Przy realizacji robót w okresie zimowym nie należy posadawiać zbiornika na zmarzniętym podłożu. Niewskazane jest realizowanie robót przy temperaturach poniżej 0°C.

Materiał podsypki i obsypki należy wkładać i zagęszczać warstwami 15-20cm, co najmniej do 90 % SPD (Standardowa Metoda Proctora). Zagęszczanie należy wykonywać wyłącznie ręcznie bez użycia urządzeń mechanicznych.

Zbiorniki osadników wstępnych OW posadawiane są zazwyczaj na głębokości 1-1,5 m licząc od górnej tworzącej zbiornika do poziomu terenu. W miejscach gdzie występuje woda gruntowa lub obciążenie naziomu oraz gdy głębokość przekracza 1,5 m, sposób posadowienia należy uzgodnić z projektantem i producentem zbiornika.

Jeżeli stosowana jest płyta fundamentowa pod zbiornikiem, wówczas należy przyjąć zasadę jej minimalnej grubości 150mm, zaś całkowita szerokość i długość winna być, co najmniej 600 mm większa od obrysu zbiornika. Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niż 25cm, zagęszczonej do stopnia 90% SPD.

Zbiornik należy zamocować do płyty fundamentowej za pomocą ocynkowanych taśm stalowych. Zamocowania muszą być umieszczone zgodnie z załączonym szkicem. W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika należy podłożyć pasy gumowe szersze o około 100mm od szerokości taśmy (po 50 mm na stronę). Taśmy muszą być przymocowane do fundamentu za pomocą kołków rozporowych. Nośność kotew oraz ich wytrzymałość w betonie powinna zabezpieczyć ewentualną siłę wyporu powiększoną o 15%.

W przypadku posadowienia zbiornika pod pasem lokalnego ruchu drogowego, (place, składy, przejazdy np.) zbiorniki należy odciążyć. Wielkość płyty odciążającej oraz potrzebę stosowania takiego rozwiązania należy uzgodnić z projektantem.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej 400mm poniżej dna wykopu. Po wypoziomowaniu i zakotwieniu zbiornika do płyty fundamentowej, zbiornik należy zalać wodą w taki sposób, aby poziom wody gruntowej wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo wodnych, zbiornik należy montować przy jednoczesnym pompowaniu wody z wykopu. Dodatkowo grunt wokół zbiornika można stabilizować domieszką cementu do gruntu obsypki.

## 6.2 WYTYCZNE POSADOWIENIA OSADNIKA WTÓRNEGO POD ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM ZB

Osadnik wtórny (zwany dalej studzienką dolną) ostrożnie opuścić na wypoziomowaną płytę fundamentową z betonu o grubości 15cm, umieszczając pod dnem dostarczoną podkładkę gumową. Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy B15 zbrojonego prętami stalowymi Ø10÷12 mm ułożonymi dołem w siatkę w odstępach nie większych niż 20cm. Konstrukcje płyt pokazano na rysunku 1.0

Rys. 1.0

| Typ studzienki | L [mm] | h1 [ mm] | h2 [mm] | l [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU2.0 | 2100 | 150 | 50 | 200 |

W płycie należy osadzić 4 uchwyty do mocowania ściągów kotwiących i stabilizujących studzienkę, przed obetonowaniem jej dolnej części. Uchwyty wykonać ze stali zbrojonej Ø16 mm w kształcie litery „U” osadzonej ~12 cm w betonie i wystającej np.4 cm ponad powierzchnią płyty. Wykonanie płyty należy zakończyć, co najmniej na 10 dni przed przewidywanym terminem montażu studzienki. Pręty kotwiące ze śrubami rzymskimi przymocować do uchwytów studzienki. Wypoziomować studzienkę napinając odpowiednio pręty kotwiące za pomocą śrub rzymskich.

Dopuszczalne pochylenie górnej krawędzi wynosi 1:300 (tzn. 1cm na 3m średnicy). Ostatecznie napiąć pręty do wyczuwalnej ręcznie sztywności. Wykonać szalunek o boku określonym w tabeli 1.0, wysokości 50 cm i wypełnić go chudym betonem do poziomu pierwszego pierścienia wzmacniającego studzienkę, nalewając równocześnie wodę do studzienki do poziomu TW.

| Typ studzienki | Fundament |
| --- | --- |
|  | Płyta z betonu zbrojonego | Płyta z betonu + krąg betonowy |
|  | Szalunek L x L [m] | Ø kręgu [m] |
| SU2.0 | 2,1 x 2,1 | 1.5 |

Tab.1.0 Wymiary szalunku

Uwaga: Do kotwienia odciągów do betonu można stosować zamiast uchwytów śruby rozporowe  o średnicy 16 mm wkręcane w otwory wykonane w płycie.

Sprawdzić i poprawić napięcie prętów kotwiących. Wykop zasypać piaskiem lub pospółką warstwą, co najmniej 60 cm wokół studzienki. Zasypywać warstwami nie grubszymi niż 20cm ubijając starannie każdą warstwę. Grunt rodzimy może być użyty do zasypania wykopu poza opisaną strefą 60 cm od studzienki, ale nie mogą w zasypce znajdować się kamienie większe niż 10 cm w bezpośredniej odległości od studzienki. W czasie montażu nie dopuścić do zamarznięcia wody w studzience.

## 7.0. WYTYCZNE DOBORU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

7.1. WYTYCZNE OGÓLNE DOBORU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

W celu doboru przepompowni ścieków należy kierować się następującymi zaleceniami:

- rzeczywista wydajność pompy nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego

obciążenia hydraulicznego oczyszczalni tj. 3,1 m3/h, (zaleca się dobór pomp o wydajności do

3 m3/h),

- pompy muszą być wyposażone w noże tnące,

- w celu zabezpieczenia pomp przed napływem części stałych zaleca się wyposażenie

studzienki pompowni w kratę koszową ręczną,

- zasilanie pomp trójfazowe,

- zaleca się stosowania układu dwóch pomp (jedna rezerwowa),

- pomiędzy przepompownią, a osadnikiem wstępnym koniecznie należy zaprojektować

studzienkę rozprężną, do której należy doprowadzić recyrkulację osadu ze złoża

biologicznego.

Projektowana przepompownia ma służyć do przetłaczania ścieków dopływających grawitacyjnie z przykanalików sanitarnych, z kuchni i Sali gimnastycznej. Wykonanie zbiornika przepompowni przyjęto w formie szczelnego zbiornika z tworzywa sztucznego (PE), z włazem zamykanym. W przepompowni przewidziano zastosowanie dwóch pomp zatapialnych w wersji instalacji „na mokro” ze stopami sprzęgającymi umożliwiającymi szczelne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym pod powierzchnią ścieków pod wpływem ciężaru własnego pompy.

Dane wyjściowe do doboru przepompowni:

Geometryczna wysokość tłoczenia   - 4m

Długość rurociągu tłocznego            -  110m

Średnica rurociągu tłocznego           - 63 PE

Wysokość podnoszenia pompy        - 8m

Zasilanie prądem trójfazowym.

Dobrano pompę  z rozdrabniaczem (druga pompa zapasowa w magazynie).

Przepompownia o średnicy dn800 z tworzywa sztucznego załączana pływakowo, dostawa z szafką przyłączeniową

## 8.0. Drenaż rozsączający

Etapu montażu drenażu:

- wykonać wykopy i wyprofilować ich dno zgodnie ze spadkiem określonym w projekcie,

- nasypać warstwę żwiru o granulacji 5 – 10 mm  i ułożyć przewód rozdzielczy

- dno wykopu zasypać warstwą żwiru o miąższości 0,20 m i granulacji 20 – 40 mm,

- ułożyć rury drenażowe i zamontować kominki wentylacyjne, po czym uzupełnić żwirem do wysokości rur,

- przykryć powierzchnię geowłókniną gęstości 90-100 g/m2, chroniącą pole drenażowe przed zamuleniem,

- zasypać wykopy gruntem rodzimym oraz uporządkować teren budowy.

# 9.0. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ

Kanalizacja sanitarna będzie miała za zadanie odprowadzać ścieki socjalno – bytowe i gospodarcze z kuchni szkolnej do projektowanej przepompowni ścieków a dalej do projektowanej oczyszczalni ścieków.    Kanalizacja sanitarna składa się z dwóch odejść 0,16PCW kanalizacji grawitacyjnej   włączonych do projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych, oraz odcinka przewodu tłocznego z rury PE-63 PN6 50.  Włączenie do technologii istniejącej kuchni poprzez istniejący separator tłuszczu.

Na kanalizacji zaprojektowano montaż dwóch studzienek przelotowych 425PCW i jednej studzienki betonowej 1200 z koszem.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej układać na podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypce tej samej grubości.

## 9.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o ścianach pionowych                                i umocnionych.

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodna przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Deskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po deskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem . W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.

## 9.2. Zasady bezpiecznego wykonania robót budowlanych

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych:

    - wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót

określającego kolejność i metody ich wykonania,

    - przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń   podziemnych (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń,

    - przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych, należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami,

    - w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace i powiadomić o tym kierownictwo budowy,

    - podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów,

- urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko,

- w klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść,

- podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu,

- każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

- jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m,

- ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory),

- krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz przebywania osób postronnych,

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,

- ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót,

- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu,

- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie,

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak,

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków,

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,

- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu,

- brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodów doprowadzających energię elektryczną, np. do pomp,

- lekceważenie zagrożeń ze strony  niewypałów.