2011-03-25

| Inwestor: GMINA WŁOCŁAWEK |  |
| --- | --- |

Przedmiar Robót

Kod CPV:     CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne

## 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Data Oprac.:

Nazwa budowy: RACJONALIZACJA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ W ZWIĄZKU

Z ROZBUDOWĄ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W SMÓLNIKU

DZIAŁKA NR 119/6 SMÓLNIK,  GMINA WŁOCŁAWEK

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I KANALIZACJI

WEWNĘTRZNEJ

Rodzaj robót:    BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

Załączniki:

Podstawa opracowania:KNNR 1, KNNR 4

Waluta:PLN

Stawka roboczogodziny:

Słownie:

| Sporządził: Projektowanie i Nadzory Techniczne mgr inż.Krzysztof Sikorski 87-880 Wieniec Zalesie 12/1 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

RACJONALIZACJA GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ W ZWIĄZKU

Z ROZBUDOWĄ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W SMÓLNIKU

DZIAŁKA NR 119/6 SMÓLNIK,  GMINA WŁOCŁAWEK

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I KANALIZACJI

WEWNĘTRZNEJ

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty ziemne-kanalizacja sanitarna grawitacyjna i kolektor tłoczny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II - odcinki Sep.-S1; S1-P; P-S2; S2-S; P-SO; roboty wykonywane w sposób mechaniczny przyjęto 80% robót 0,8*(8,5m*1,6m*0,9m+24,5m*1,8m*0,9m+27,2m*1,6m*0,9m+101m*1,25m*0,9m+2m*2,0m*1,0m) | m3 | 166,98 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-odcinki j.w.; robty wykonywane w sposób ręczny przyjęto 20% 0,2*(8,5m*1,6m*0,9m+24,5m*1,8m*0,9m+27,2m*1,6m*0,9m+101m*1,25m*0,9m+2m*2,0m*1,0m) | m3 | 41,74 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II-pogłębienie i poszerzenie wykopów pos studnie rewizyjne,studnię rozprężną i przepompownię ścieków 2,5m*2,5m*2,2m+2,5m*2,5m*1,3m+2,5m*2,5m*3,2m | m3 | 41,88 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 8,5m*1,6m*2+24,5m*1,8m*2+27,2m*1,6m*2+101m*1,25m*2+2m*2m*2 | m2 | 462,94 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 10m*2,2m+10m*3,2m | m2 | 54,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm-podsypka z piasku 8,5m*0,6m*0,1m+24,5m*0,6m*0,1m+27,2m*0,6m*0,1m+101m*0,6m*0,1m+2m*0,6m*0,1m | m3 | 9,79 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II -roboty wykonywane w sposób mechaniczny przyjęto 90% 0,9*(166,98m3+41,74m3+41,88m3-9,79m3-60,2m*3,14*0,08m*0,08m-101m*3,14*0,031m*0,031m-2m*3,14*0,1m*0,1m-2szt*3,14*0,21m*0,21m*2,0m-3,14*0,7m*0,7m*2,2m-3,14*0,7m*0,7m*3,2m-3,14*0,7m*0,7m*1,3m) | m3 | 205,53 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III- roboty wykonywane w sposób ręcznie przyjęto 10% 0,1*(166,98m3+41,74m3+41,88m3-9,79m3-60,2m*3,14*0,08m*0,08m-101m*3,14*0,031m*0,031m-2m*3,14*0,1m*0,1m-2szt*3,14*0,21m*0,21m*2m-3,14*0,7m*0,7m*2,2m-3,14*0,7m*0,7m*3,2m3,14*0,7m*0,7m*1,3m) | m3 | 22,84 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-030-060 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 22,84 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III-wywóz ziemi 166,98m3+41,74m3+41,88m3-205,53m3-22,84m3 | m3 | 22,23 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV-za dalsze 9km | m3 | 200,07 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42017-150-105 | Przejście przez ścianę betonową o grubości 40 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 150-200 mm | przejści | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42017-030-105 | Przejście przez ścianę betonową o grubości 15 cm dla rurociągu o średnicy nominalnej 150-200 mm | przejści | 1,00 |

2. Roboty montażowe-kanalizacja sanitarna i kolektor tłoczny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN8 o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | m | 60,50 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN8 o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk | m | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD 80 o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 101,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)-kolana | złącze | 4,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)-mufy | złącze | 4,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41417-020-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm lub inne im odpowiadajace .Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PE. Właz żeliwny o obciążeniu 12,5t. Głębokość studni 1,7m. | szt | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-030-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z pokrywą nadstudzienną żelbetową , z pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym o obciążeniu 12,5t. Głębokość studni rewizyjnej H=1,9m, Na wyposażeniu studnikrata z siatki ze stali kwasoodpornej zgodnie z rys.nr 12 | szt | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-030-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z pokrywą nadstudzienną żelbetową, z pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym o obciążeniu 12,5 t. Głębokość studni rozprężnej H=1,0m | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-040-041 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | 0,5 m | -6,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 1,53 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-030-020 | analogia-zakup i montaż przepompowni ścieków sanitarnych o średnicy 800mm o głębokości H=2,9m Dane wyjściowe do doboru przepompowni: Geometryczna wysokość tłoczenia - 4m Długość rurociągu tłocznego - 110m Średnica rurociągu tłocznego - 63 PE Wysokość podnoszenia pompy - 8m Zasilanie prądem trójfazowym. Przepompownia z rozdrabniaczem (druga pompa zapasowa w magazynie). Przepompownia z tworzywa sztucznego załączana pływakowo, dostawa z szafką przyłączeniową lub przepompownia innego producenta o w/w parametrach roboczych | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-080-060 | Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie | m3 | 0,08 |

3. Roboty ziemne-drenaż rozsączający

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 24mx27m | m2 | 648,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II - przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaminczny 0,9*( 24m*27m*0,4m+538m*0,5m*0,6m) | m3 | 378,54 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10308-010-060 | Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,1*(24m*27m*0,4m+538m*0,5m*0,6m) | m3 | 42,06 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10608-02010-060 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 538m*0,5m*0,2m | m3 | 53,80 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10608-020-060 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - ze żwirku filtracyjnego o granulacji 16-32mm 538m*0,5m*0,4m-538m*3,14*0,055m*0,055m | m3 | 102,49 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110702-010-050 | analogia -ułożenie agrowłókniny 538m*1m | m2 | 538,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II -przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie 0,8*(378,54m3+42,06m3-12,5m*5m*0,4m) | m3 | 316,48 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10319-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-II.Przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,2*(378,54m3+42,06m3-12,5m*5m*0,4m) | m3 | 79,12 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10526-010-060 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 648m2*0,15m-12,5m*5,0m*0,15m | m3 | 87,83 |

4. Roboty montażowe- drenaż rozsączający

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110703-040-040 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych PCW, prostych, drenażowych o średnicy nominalnej 110 mm. W niniejszej pozycji pominąć kalkulację kształtek PCW. Kształtki policzono w odrębnych pozycjach. | m | 512,50 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN4 o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk | m | 25,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41322-010-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk-kolana | szt | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41322-010-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk-trójniki 110x110mm | szt | 39,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN4 o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk- rury odpowietrzające | m | 62,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-010-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk-kolana | szt | 41,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-070-020 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach klejonych | szt | 41,00 |

5. Roboty ziemne- technologia oczyszczalni ścieków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-010-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-wykopy pod przewody kanalizacyjne 11m*0,2m*0,9m+11m*0,5m*0,9m | m3 | 6,93 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm-podsypka z piasku 22m*0,6m*0,1m | m3 | 1,32 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II-przyjęto 90% robót wykonywanych mechanicznie 0,9*(6,5m*2,5m*1,65m) | m3 | 24,13 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-przyjęto 10% robót wykonywanych ręcznie 0,1*(6,5m*2,5m*1,65m) | m3 | 2,68 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm -podsypka z piasku 2,1m*6,2m*0,15m | m3 | 1,95 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm-podsypka z piasku 2,1m*6,2m*0,25m | m3 | 3,26 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41407-010-050 | Deskowanie ław fundamentowych 16,6m*0,15m | m2 | 2,49 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41409-010-060 | Układanie mieszanki betonowej z betonu B15 w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie 2,1m*6,2m*0,15m | m3 | 1,95 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II-przyjęto 90% robót wykonywanych mechanicznie 0,9*(3,0m*3,0m*2,14m+(4,0m*4,0m*1,5m-3,0m*3,0m*1,5m) | m3 | 26,78 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10308-030-060 | Wykopy liniowe szerokości ponad 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-przyjęto 10% robót wykonywanych ręcznie 0,1*(3,0m*3,0m*2,14m+(4,0m*4,0m*1,5m-3,0m*3,0m*1,5m)) | m3 | 2,98 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką. Głęb. umocnienia do 3m 12m*2,14m | m2 | 25,68 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podsypka z piasku 2,1m*2,1m*0,15m | m3 | 0,66 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41407-010-050 | Deskowanie ław fundamentowych 8,4m*0,15m | m2 | 1,26 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41409-010-060 | Układanie mieszanki betonowej z betonu B15 w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie 2,1m*2,1m*0,15m | m3 | 0,66 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41402-01010-034 | Mechaniczne przygotowanie zbrojenia.Konstrukcje proste z prętów stalowych o średnicy od 10 do 12 mm,stal w prętach | t | 0,25 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41403-020-034 | Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych,zbrojenie z prętów stalowych o średnicy od 10 do 12 mm | t | 0,25 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-010-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-wykop pod studnię rozdzielczą 1,0m*1,0m*0,5m | m3 | 0,50 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10320-040-060 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi.Zagęszczanie mechaniczne. Grunt kat.I-II 12,5m*5,0m*0,4m+6,93m3+24,13m3+2,68m3+26,78m3+2,98m3+0,5m3-1,32m3-1,95m3-3,26m3-0,66m3-0,66m3-1,95m3-11m*3,14*0,08m*0,08m-8,0m3-3,14*1,0m*1,0m*4,4m-3,14*0,21*0,21m*0,9m-11m*3,14*0,055m*0,055m | m3 | 54,98 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10526-010-060 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 12,5m*5,0m*0,15m | m3 | 9,38 |

6. Roboty montażowe- technologia oczyszczalni ścieków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN8 o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk | m | 11,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-020-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk-kolana | szt | 5,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o sztywności obwodowej SN4 o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk | m | 11,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41417-020-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm lub inne im odpowiadające .Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, kineta studzienki z PE. Właz żeliwny o obciążeniu 12,5t. Głębokość studni 1,0m. | szt | 1,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110606-010-034 | Zespoły urządzeń zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie do 8,60 t-montaż osadnika wstępnego V=8,0m3 mocowanego do płyty fundamentowej za pomocą ocynkowanej taśmy stalowej | t | 1,00 |
| 66 | Oferta producenta | Zakup i dostawa- osadnika wstępnego V=8,0m3, śred. części cylindrycznej zbiornika 1,5m, długość zbiornika 4,8m. Zbiornik z tworzywa sztucznego. UWAGA: w pozycji ująć cenę osadnika wraz z kosztami dostawy urządzenia. | t | 1,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110606-010-034 | Zespoły urządzeń zblokowanych oczyszczalni ścieków o masie do 8,60 t-montaż złoża biologicznego. | t | 1,00 |
| 68 | Oferta producenta | Zakup i dostawa zbiornika złoża biologicznego. Konstrukcja zbiornika wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym. Średnica zbiornika 2,3m; wysokość zbiornika liczona od rury wlotowej 2,8m; głębokość zbiornika liczona od rury wlotowej 1,87m; maksymalne obciążenie hydrauliczne 3,1m3/h. Urządzenie wyposażone w pompę recyrkulacyjną osadów o mocy 510W ; pompę zraszania o mocy 1100W; wentylator o mocy 75W. | t | 1,00 |
| 69 | wg ceny jednostkowej KNNR 40529-020-020 | Uruchomienie -rozruch technologiczny urządzeń oczyszczalni | szt | 1,00 |